ZP.271.14.2020						       Gietrzwałd, dnia 24.07.2020 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: Modernizacja dróg w Gminie Gietrzwałd współfinansowana  z Funduszu Dróg Samorządowych – etap 2

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2019.1843 j. t. ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

Dotyczy:

Modernizacja dróg w Gminie Gietrzwałd współfinansowana

z Funduszu Dróg Samorządowych – etap 2

Część nr 1: Remont ul. Żurawiej w Nagladach – II etap

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie zapisów załączonej dokumentacji dotyczących grubości warstwy wiążącej, która zgodnie z przekrojem normalnym ma projektowaną grubość 6 cm, natomiast zgodnie z załączonym przedmiarem robót – 4 cm.

Odp.: Przedmiar zamieszczono pomocniczo w wypadku rozbieżności należy polegać na informacjach zawartych w dokumentacji projektowej. Grubość warstwy wiążącej wynosi 6cm.

Pytanie 2.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie zapisów załączonej dokumentacji dotyczących projektowanej szerokości jedni, która zgodnie z przekrojem normalnym wynosi 4,50 m, zgodnie z opisem technicznym wynosi 4,00 m, natomiast zgodnie z załączonym przedmiarem robót – 5,00 m.

Odp.: Należy przyjąć szer. 4,50 m

Pytanie 3.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że szerokość drogi na remontowanym odcinku drogi ma zmienną szerokość od 3,00 m (od km 0+500,00 do 0+735,00) do 4,00 m (od km 0+000,00 do 0+400,00). Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w ramach w/w zadania przetargowego należy wykonać poszerzenia o konstrukcji przedstawionej na rysunku D3. Jeśli tak, to zwracamy się z prośbą o uzupełnienie przedmiaru o pozycję zawierającą powyższy zakres.

Odp.: Przedmiar zamieszczono pomocniczo. Na łuku należy wykonać poszerzenie zgodnie z dokumentacją.

Pytanie 4.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie zapisów załączonej dokumentacji dotyczących projektowanej szerokości poboczy z kruszyw łamanych, która zgodnie z opisem technicznym wynosi 0,5m, natomiast wg przedmiaru robót – 0,75m.

Odp.: Należy wykonać szer. 0,50 m

Pytanie 5.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że na łuku w km 0+490 należy wykonać dodatkowe poszerzenie szerokości 1,00m. Jeśli tak, to zwracamy się z prośbą o uwzględnienie powyższego zakresu robót w przedmiarze robót.

Odp.: Na łuku należy wykonać poszerzenie z godnie z dokumentacją. Przedmiar zamieszczono jedynie pomocniczo.

Pytanie 6.

Zgodnie z rys. D1 i D2 wzdłuż całego remontowanego odcinka drogi po jednej stronie znajdują się rowy do oczyszczenia. Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że rowy nie występują wzdłuż całego remontowanego odcinka drogi. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy w ramach w/w zadania przetargowego należy wykonać oczyszczenie istniejących rowów, czy także wykonać nowe rowy w miejscach wskazanych w PZT (jako miejsca występowania rowów do oczyszczenia)  Jeśli tak, to zwracamy się z prośbą o dodanie pozycji przedmiarowej uwzględniające w/w zakres.

Odp.: Należy przyjąć do wyceny wykonanie oczyszczenia rowów istniejących. Przedmiar należy traktować jedynie pomocniczo.

Pytanie 7.

Zgodnie z opisem technicznym remontowana droga przyporządkowana jest do KR2, natomiast w SST uwzględniono jedynie wytyczne dla nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR 3-4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że nawierzchnie z betonu asfaltowego należy wykonać zgodnie z załączoną SST.

Odp.: W załączeniu Zamawiający zamieszcza SST  dla KR2.

Pytanie 8.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach w/w zadania przetargowego należy wykonać odcinek próbny. Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o umożliwienie wykonania odcinka próbnego na odcinku drogi przeznaczonym do remontu w ramach w/w zadania przetargowego.

Odp.: Odcinka próbnego nie trzeba wykonywać.

Pytanie 9.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy przed ułożeniem kruszywa łamanego na poboczach należy wykonać ich ścinkę?

Odp.: Po ułożeniu warstw nawierzchni nie zajdzie potrzeba ścinki poboczy.

Pytanie 10.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację jaki typ progów spowalniających ruch ma zostać zastosowany na w/w zadaniu przetargowym.

Odp.: Zamawiający przewiduje zastosowanie  progów płytowych.

Pytanie 11.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie projektu SOR dotyczącego Części nr 1 w/w zadania przetargowego.

Odp.: Miejsce ustawienia progów i znaków zostanie wskazane po wykonaniu nawierzchni bitumicznej

Dotyczy:

Modernizacja dróg w Gminie Gietrzwałd współfinansowana

z Funduszu Dróg Samorządowych – etap 2

Część nr 3: Przebudowa ulicy Olsztyńskiej w Gronitach

Pytanie 1.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie zapisów załączonej dokumentacji dotyczących grubości warstwy wiążącej, która zgodnie z opisem technicznym ma projektowaną grubość 6 cm, natomiast zgodnie z załączonym przedmiarem robót – 4 cm.

Odp.: Przedmiar zamieszczono pomocniczo w wypadku rozbieżności należy polegać na informacjach zawartych w dokumentacji projektowej. Grubość warstwy wiążącej wynosi 6cm.

Pytanie 2.

Zgodnie z rys. D1 projektowana szerokość jezdni wynosi 4,00 m, natomiast liczba jednostek przedmiarowych z poz. 6 załączonego przedmiaru robót nie potwierdza tej szerokości. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie projektowanej szerokości jezdni do wykonania.

Odp.: Przedmiar zamieszczono pomocniczo w wypadku rozbieżności należy polegać na informacjach zawartych w dokumentacji projektowej. Należy przyjąć szer. 4,00 m

Pytanie 3.

Zgodnie z opisem technicznym na odcinku 20,00 mb należy wykonać poszerzenie drogi o 2,50 mb. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie odcinka drogi, na którym należy wykonać poszerzenie oraz załączenie szczegółu konstrukcji poszerzenia.

Odp.:	Miejsce poszerzenia zostanie wskazane wybranemu w postępowaniu Wykonawcy. Poszerzenie powinno być wykonane do pełnej konstrukcji na żądanym odcinku.

Pytanie 4.

Zgodnie z opisem technicznym długość odcinka przewidzianego do przebudowy wynosi 396,20 mb, natomiast zgodnie z przedmiarem robót - 368,00 mb. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie faktycznej długości odcinka przewidzianego do przebudowy w ramach w/w zadania przetargowego.

Odp.: Na rys D1 sa dwa miejsca inwestycji o łącznej długości  396,20

Pytanie 5.

Pozycja 2 przedmiaru robót uwzględnia wykonanie wyrównania górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych, której nie uwzględnia pkt. 3.7 Konstrukcja nawierzchni opisu technicznego. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wskazanie lokalizacji wykonania w/w zakresu robót.

Odp.: Wyrównanie podbudowy przyjęto śr. 8 cm na całej długości inwestycji

Pytanie 6.

Zgodnie z opisem technicznym remontowana droga przyporządkowana jest do KR2, natomiast w SST uwzględniono jedynie wytyczne dla nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR 3-4. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że nawierzchnie z betonu asfaltowego należy wykonać zgodnie z załączoną SST.

Odp.: W załączeniu Zamawiający zamieszcza SST dotyczące KR2.

Pytanie 7.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że w ramach w/w zadania przetargowego należy wykonać odcinek próbny. Jeśli tak, zwracamy się z prośbą o umożliwienie wykonania odcinka próbnego na odcinku drogi przeznaczonym do remontu w ramach w/w zadania przetargowego.

Odp.: Odcinka próbnego nie trzeba wykonywać.

Pytanie 8.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację, czy przed ułożeniem kruszywa łamanego na poboczach należy wykonać ich ścinkę?

Odp.:	Może zajść potrzeba wykonania ścinki lokalnie, jednakże po ułożeniu warstw nawierzchni nie przewiduje się ścinki pobocza.

Pytanie 9.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o informację jaki typ progów spowalniających ruch ma zostać zastosowany na w/w zadaniu przetargowym.

Odp.: Zamawiający przewiduje zastosowanie  progów płytowych.

Pytanie 10.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o załączenie projektu SOR dotyczącego Części nr 3 w/w zadania przetargowego.

Odp.:	Miejsce progów spowalniających wskaże zamawiający po wykonaniu nawierzchni.  Znaki B-33 należy ustawić na początku i końcu odcinka inwestycji

Powyższe wyjaśnienia nie skutkują zmianą SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe zmiany są wiążące od dnia opublikowania. W związku z wprowadzonymi zmianami Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.gietrzwald.bip.net.pl