| ZP.271.22.2020 |  |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

na:

realizację zadania p.n.:

Remonty dróg w Gminie Gietrzwałd finansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – etap 2

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gietrzwałd

adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

tel. /089/ 524-19-00, fax /089/ 650-03-24,

REGON: 510742965   NIP 739-38-51-080

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz

Gietrzwałd, dnia 30.10.2020 r.

I.	Nazwa i adres Zamawiającego

1.	Zamawiającym jest Gmina Gietrzwałd, reprezentowana przez Wójta Gminy.

2.	adres: 11-036 Gietrzwałd, Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, woj. warmińsko-mazurskie.

II.	Postanowienia ogólne

1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej w dalszej treści SIWZ Ustawą oraz przepisów wykonawczych wydanych do Ustawy.

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z art. 87, art. 8art. 90 ust. 1 ustawy. Natomiast w stosunku do wstępnie wybranego wykonawcy dokonuje analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.	W przypadku „procedury odwróconej”, o której mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, przepis art. 26 ust. 3 ustawy będzie miał zastosowanie w odniesieniu do braku, niekompletności czy błędów dotyczących oświadczenia, o którym mowa art. 25a ust. 1 ustawy, jedynie do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Tym samym, w sytuacji gdy Wykonawca ten do oferty  nie dołączy w/w oświadczenia, bądź też złoży oświadczenie, które jest niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie tego Wykonawcę w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 ustawy do jego uzupełnienia, ale dopiero na etapie, gdy ustali, która z ofert jest najwyżej oceniona.

3.	Ogłoszenie o przetargu opublikowano:

-	w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 604285-N-2020 z dnia 30.10.2020 r.

-	w siedzibie Zamawiającego,

-	na stronie internetowej Zamawiającego - http://gietrzwald.bip.net.pl

4.	Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie ogranicza ilości części (zakresów) na, które może zostać złożona oferta.

5.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.

6.	Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

7.	Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

8.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.	Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 	wraz z upływem terminu składania ofert.

11.	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13.	Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

15.	Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a

16.	Zamawiający nie daje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

III.	Opis przedmiotu zamówienia (dotyczy obu części)

1.	Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na Remoncie dróg w Gminie Gietrzwałd finansowanego ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  - etap 2.

2.		W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą dwa zakresy (Dwie części):

- Część Nr 1: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ŁĘGUTACH;

- Część Nr 2: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BARWINACH.

3.	Szczegółowy zakres określa dokumentacja techniczna sporządzona przez PROJEKTOWANIE – NADZORY„PRO-NAD”Bohdan Nieciecki , 11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24, BĘDĄCA ZAŁĄCZNIKIEM Do SIWZ.

1)	W zakres części Nr 1 wchodzi:

-	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ŁĘGUTACH DZ. NR 4/40, NR 4/108 i NR 1/10 na odcinku ok. 370 m i szerokości średniej 3,0 m, na podbudowie z kruszywa mineralnego o nawierzchni z betonu asfaltowego.

2)	W zakres części Nr 2 wchodzi:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BARWINACH DZ.6/9 i 6/94 na odcinku ok 150 m  i szerokości średniej 4,5 m, na podbudowie z kruszywa mineralnego o nawierzchni z kostki betonowej w krawężniku betonowym.

3)	Na zadanych odcinkach należy dostosować rzędne do terenu, a teren przyległy poddać niwelacji i prostowaniu (uzupełnieniu) nawierzchni istniejących tak aby cały odcinek i teren przyległy tworzyły spójną powierzchnię.

4)	Odwodnienie planowane jest powierzchniowo i sprowadzone na teren przyległy (w przypadku działek 1/10 i 4/25 w Łęgutach, wzdłuż odcinków do drenaży francuskich które należy wykonać.)

5)	Obowiązkiem Wykonawcy będzie przygotowanie i montaż tablic informacyjnych wg wytycznych (wzór tablicy przekaże Zamawiający) – dotyczy obu części.

6)	Do odbioru końcowego należy przedstawić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zgodnie z wytycznymi z zaświadczeń Starosty Olsztyńskiego

7)	Zamawiający planuje sfinansowanie inwestycji ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania w wypadku nieprzyznania mu wspomnianych środków.

8)	Załączone przedmiary należy traktować jedynie pomocniczo.

9)	Określone w niniejszej SIWZ warunki postępowania, opis przedmiotu zamówienia, wymagania względem Wykonawców oraz sposobu wykonania przedmiotu zamówienia dotyczą obu części postępowania chyba, że Zamawiający decyduje inaczej konkretnym zapisem SIWZ.

4.	Kod CPV (dla obu części):

45233220-7		Roboty w zakresie nawierzchni dróg

5.	W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej opisano materiały lub urządzenia przez wskazanie znaków towarowych, patentu lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały i urządzenia, które one zastępują. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają kryteria równoważności. Ewentualne wskazania (w dokumentacji projektowej lub przedmiarach) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę są określeniem minimalnych parametrów technicznych i użytkowych jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów wykazujących równoważność (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy).

6.	Wykonawca zobowiązany będzie do:

- urządzenia, utrzymania i zabezpieczenia terenu budowy wraz z zapleczem budowy,

-	poniesienia kosztów doprowadzenia i utrzymania energii i wody oraz innych niezbędnych mediów dla potrzeb technologicznych, zaplecza i terenu budowy,

-	utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

-	zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

7.	Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w 4 egz.

8.	Zamawiający wyznacza najkrótszy okres rękojmi za wady i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia na 36 miesięcy licząc od dnia końcowego odbioru robót. Określony przez Wykonawcę okres może być dłuższy od najkrótszego okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości co najwyżej o 24 miesiące (łącznie 60 miesięcy). Okres ten będzie podlegał ocenie Zamawiającego jako jedno z kryteriów oceny ofert.

9.	Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.

1)	Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy w następujący sposób:

a)	wszystkie osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym prace fizyczne (robotnicy budowlani), prace operatorów sprzętu, prace kierownika budowy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, że każda godzina wykonywanej pracy przez każdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi być realizowana w ramach umowy o pracę.

b)	Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (Podwykonawcę) przed zakończeniem trwania umowy, Wykonawca (Podwykonawca) będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, posiadającej doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak osoba poprzednio zatrudniona pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania, co do sposobu zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia.

10.	Dokumentowanie/ kontrola spełniania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z ust. 10 niniejszej SIWZ

1)	Wybrany Wykonawca w dniu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wymaganych przez Zamawiającego (zgodnie z art. 29 ust. 3a). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

-	dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

-	datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na   podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2)	Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę (podwykonawcę) wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:

A)	w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych:

-	odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia - wykonywanie prac fizycznych oraz operatorów sprzętu i kierownika budowy,

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny;

b)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów.

B)	w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej, w szczególności:

a)	oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których wezwanie dotyczy. Oświadczenie powinno zawierać informacje, o których mowa w pkt 1) niniejszego ustępu;

C)	z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w ogólnych warunkach umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.

D)	w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy

11.	Wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 30 ust. 8 ustawy :

- przedmiot zamówienia powinien być wykonany z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

12.	Wymagania dotyczące robót:

1)	wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż.

2)	roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia oraz wymogami niniejszej SIWZ;

3)	użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną;

13.	Wymagania stawiane Wykonawcy:

1)	Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;

2)	wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;

3)	spełnienie innych wymagań określonych w warunkach ogólnych umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

14.	Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.

15.	Wykonawca może powierzyć część zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający żąda 	wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 	Podwykonawcy.

16.	Zamawiający zaleca aby wycena oferty została poprzedzona wizją lokalną terenu realizowanej roboty i jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i wiedzą techniczną

17.	Materiały z rozbiórki nadające się do użytku lub ponownego wbudowania są własnością Zamawiającego. Materiały z rozbiórki nie nadające się do wykorzystania stają się własnością Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy na koszt Wykonawcy i z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach.

18.	Wykonawca jest zobowiązany do uzgadniania zajęcia terenu na czas prowadzenia robót z prawnymi użytkownikami terenu.

IV.	Termin wykonania zamówienia (dotyczy obu części)

- Rozpoczęcie zamówienia - dzień podpisania umowy.

- Zamawiający ustala datę wykonania przedmiotu zamówienia	do dnia 10.12.2020 r. Do tego dnia powinny zostać podpisane protokoły odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

V.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia Wykonawcy (dotyczy obu części)

1.	Warunki udziału w postępowaniu:

1)	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.

2)	Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących:

A)	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie precyzuje warunku;

B)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie precyzuje warunku;

C)	zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie precyzuje warunku;

3)	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych:

a)	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

b)	Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Ustawy,

c)	w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,

d)	Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,

e)	jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1.3) nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.3).

- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający może wykluczać Wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy.

2.	Podstawy wykluczenia w tym podstawy określone w art. 24 (dotyczy obu części)

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający  wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy. Zamawiający nie będzie wykluczał w niniejszym postepowaniu na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

2)	Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-	22 ustawy.

- Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej http://gietrzwald.bip.net.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz pkt 16-20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ w formie zgodnej z załącznikiem nr 2.

VI.	Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą być dołączone do oferty (dotyczy obu części)

Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTY i formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego załączniki do niniejszej SIWZ.

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)	nie podlega wykluczeniu z postepowania,

b)	spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wzór oświadczenia zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz złożenia oświadczenia Wykonawcy dotyczące podmiotu na zasoby którego powołuje się (Wzory oświadczeń zamieszczono na końcu załącznika Nr 2).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o część zał. Nr 2 dotyczącego każdego z Wykonawców występujących wspólnie.

- Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

- W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z formularza oferty, do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo (a).

- Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

- Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W powyższym zakresie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio.

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zgodnie z załącznikiem do niniejszej SIWZ).

VII.	Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie musi złożyć Wykonawca, (dotyczy obu części)

którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego należy złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty – nie dotyczy.

- Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

3.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

1)	odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;

4.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5.	Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

7.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9.	Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" i opatrzone datą ich potwierdzenia natomiast oświadczenia winny zostać złożone w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

VIII.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów (dotyczy obu części)

1.	Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (Korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się porozumiewanie za pomocą faksu (Nr 89-650-03-24) lub drogą elektroniczną (adres: inwestycje@gietrzwald.pl). W przypadku przesyłania Korespondencji faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

2.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na wyżej wymieniony adres.

3.	Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.	Pracownikiem Zamawiającego uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:

-	Radosław Malczyk – kwestie formalno-prawne – 89 524 19 10

-	Tomasz Przeradzki – przedmiot zamówienia– 89 524 19 33.

IX.	Wadium, zaliczki. (dotyczy obu części)

1.	Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). – za każdą część z osobna. (wadium na jedną część wynosi 5.000,00 zł)

2.	W zależności od woli Wykonawcy wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

1)	w pieniądzu – wyłącznie przelewem na konto: Warmiński Bank Spółdzielczy Odział w Gietrzwałdzie 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 z dopiskiem:

„Wadium w przetargu na realizację zadania p.n.:

Remonty dróg w Gminie Gietrzwałd finansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – etap 2.” oraz informacją, której części postępowania dotyczy Wadium.

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

3.	W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na wymieniony rachunek bankowy, za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego.

4.	Potwierdzeniem formy pieniężnej wniesienia wadium będzie załączona do oferty kopia przelewu z potwierdzeniem dokonanego przelewu i poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub oryginał przelewu.

W pozostałych przypadkach wymagane jest włożenie do oferty oryginału dokumentu, o którym mowa w ust 2 pkt. od 2)do 5). Dokumenty te muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

5.	Zwrot wadium nastąpi w trybie art. 46 Ustawy.

6.	Zaliczki na poczet wykonania zamówienia: nie przewiduje się.

X.	Opis sposobu przygotowania oferty (dotyczy obu części)

A. Przygotowanie oferty

1.	Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zapisami  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.	Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje wymagane SIWZ Wykonawcy mogą składać na własnych drukach. Treść druków  musi być zgodna z treścią załączników opracowanych przez Zamawiającego.

3.	Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

4.	Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony.

5.	Wszelkie poprawki naniesione przez Wykonawcę winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę wraz ze wskazaniem daty.

B.	Oferta wspólna - konsorcjum

1.	Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.

2.	Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

3.	Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

1)	oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ

2)	sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:

a)	wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą oświadczenia i dokumenty, 
o których mowa w rozdziale VI ust. 4 SIWZ

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 
w postępowaniu składa każdy z wykonawców osobno;

b)	oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;

c)	oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;

d)	wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;

e)	wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.

3)	przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

4.	Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie.

C.	Podwykonawcy

1.	Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm Podwykonawców.

- Zamawiający nie  zastrzega elementu zamówienia , którego Wykonawca nie może podzlecać Podwykonawcom.

XI.	Miejsce oraz termin składania ofert (dotyczy obu części)

1.	Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Gietrzwałdzie  ul. Olsztyńska 2  - Sekretariat p. nr 6, w terminie do dnia 16.11.2020 roku, do godziny 12:00.

2.	Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu.

3.	Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. I tak:

1)	Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

2)	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty wycofywanych ofert nie będą otwierane.

4.	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

5.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

6.	Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

7.	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Każda oferta winna być złożona w odrębnej kopercie wraz z wymaganymi dokumentami.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane :

Urząd  Gminy w Gietrzwałdzie ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

oraz opisane:

Nazwa i adres Wykonawcy  - ewentualnie pieczątka

„Oferta na realizację zadania p.n.: Remonty dróg w Gminie Gietrzwałd finansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa– etap 2.” Nie otwierać przed dniem 16.11.2020 r. godz. 12.30”

8.	Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – w sali konferencyjnej dnia 16.11.2020 r. o godz. 12.30. – z zachowaniem reżimu sanitarnego.

9.	Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert  poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (obu części).

XII.	 Opis sposobu obliczenia ceny (dotyczy obu części)

- Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego SIWZ i poda ją w formularzu oferty w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). Wykonawca powinien załączyć do oferty formularz cenowy, z którego będzie wynikać jaki jest koszt poszczególnych zakresów zamówienia. Suma kosztów wszystkich zakresów stanowi cenę ofertową, którą należy przenieść do formularza oferty.

- Cenę ryczałtową oferty należy obliczyć w oparciu o dokumentację projektową i zapisy SIWZ. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas ich realizacji. Przedmiary załączono jedynie pomocniczo.

- Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia niezbędne do jego wykonania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności takie koszty jak:

wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, porządkowe, organizacja, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, dozór budowy, doprowadzenie terenu do należytego stanu i porządku, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, transportu sprzętu i materiałów, koszty związane z zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej, koszty dokumentacji geodezyjnej powykonawczej oraz inne koszty wynikające z zasad współczesnej sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów, norm, decyzji, itp.

- Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII.	Kryteria oceny ofert  (dotyczy obu części):

1.	Opis kryteriów:

1)	cena 		 																			- 60 %

2)	gwarancja jakości i rękojmi za wady				- 40 %

2.	Sposób przyznawania punktów:

1)	Cena

60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

2)	Gwarancja jakości i rękojmi za wady

a)	Minimalny okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 36 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

b)	Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi za wady – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca który zaoferuje okres gwarancji jakości i rękojmi za wady licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy w liczbie 60 miesięcy i więcej – otrzyma 40 pkt.

c)	W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje gwarancję jakości i rękojmi za wady licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium Gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) przyjmie okres gwarancji jakości (Gmax) jako 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

40 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

40 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

G- ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Gwarancja jakości

Gbad –	ilość miesięcy gwarancji w ofercie badanej

Gmax-	najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji jakości spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

4)	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C+G).

5)	Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6)	Zamawiający poprawi w ofercie:

a)	oczywiste omyłki pisarskie,

b)	oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7)	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)	jest niezgodna z ustawą,

b)	jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 6) lit. c),

c)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e)	została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f)	zawiera błędy w obliczaniu ceny,

g)	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 6) lit. c),

h)	wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą,

i)	wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,

j)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy (dotyczy obu części)

1.	Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do:

1)	wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2)	dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, dotyczy to również wspólników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej,

2.	W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i miejsce złożenia w/w dokumentów oraz poinformuje o formalnościach związanych z podpisaniem umowy.

3.	Nie dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co może skutkować konsekwencjami określonymi w art. 94 ust. 3 ustawy.

XV.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dotyczy obu części)

1.	Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067-3001 0000 0143 0004, z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy –  na  realizację zadania pn.:

Remonty dróg w Gminie Gietrzwałd finansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – etap 2” wraz ze wskazaniem części której zabezpieczenie dotyczy.

2)	poręczeniach bankowych

3)	poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,

4)	gwarancjach bankowych,

5)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

6)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.	Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4.	W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści:

1)	nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Gmina Gietrzwałd), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2)	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia),

3)	kwotę zobowiązania,

4)	termin ważności gwarancji,

5)	nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

5.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.

6.	Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie i na zasadach określonych w art. 151 ustawy.

7.	Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8.	W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9.	Wypłata, o której mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

XVI.	Ogólne warunki umowy	(dotyczy obu części)

1.	Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania w zakresie określonym w Rozdziale III SIWZ.

2.	Wykonawca zobowiązany jest do:

1)	wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

2)	zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

3)	jako wytwarzający odpady – do przestrzegania następujących przepisów prawnych:

-	Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska;

-	Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach;

powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

4)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

5)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

6)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

7)	zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

8)	dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie tego terenu w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

9)	uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, dróg, nawierzchni lub instalacji;

10)	usunięcia stwierdzonych wad i usterek w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

11)	sporządzenia dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w 4 egz.

4.	Obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający zobowiązuje się do powołania komisji odbiorowej i dokonania czynności odbiorowych w terminie 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę.

5.	Wynagrodzenie Wykonawcy:

1)	obowiązuje wynagrodzenie w formie ryczałtu;

2)	cena ryczałtowa obejmuje wszystkie prace niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy i będzie niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy;

3)	Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym.

- Warunki płatności.

1)	Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia na podstawie jednej faktury (każdy zakres/część będzie rozliczony/a jedną fakturą) Podstawą do ich  wystawienia będą:

-	podpisane przez strony protokoły odbioru końcowego przedmiotu umowy.

Wraz z fakturami Wykonawcy złożą oświadczenia, że zapłacono wymagalne wynagrodzenie Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, wraz z kopiami odpowiednich dokumentów księgowych (dot. sytuacji w której część zamówienia będzie wykonywana przy pomocy Podwykonawców bądź dalszych Podwykonawców).

2)	Rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy i płatności dokona Gmina Gietrzwałd, adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, na którą należy wystawić faktury.

3)	Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury w sekretariacie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie.

4)	Faktury za wykonanie przedmiotu zamówienia należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 11.12.2020 r.

7.	Kary umowne.

1)	Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć wykonawcy karę umowną w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

2)	Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3)	Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

4)	W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

5)	Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi Zamawiający może naliczyć kary w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.

6)	za dopuszczenie do wykonywania prac osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku,

7)	za brak przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w oświadczeniu, zgodnie z rozdz. III ust. 10 i 11 SIWZ, 
w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźniania w przekazaniu oświadczenia,

8)	za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – karę w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.

8.	Gwarancja i rękojmia.

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie okresu gwarancji określonego przez Wykonawcę w ofercie.

9.	Zmiana umowy:

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

1)	Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

A)	Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:

a)	wystąpienia niezależnych od stron okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do realizowanego przedmiotu umowy,

b)	czasowego wstrzymania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (przez Zamawiającego lub wskutek decyzji administracyjnej, przedłużającej się procedury załatwiania uzgodnień ),

c)	wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych istotnych dla realizacji robót,

d)	wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania Wykonawcy do takiej zmiany;

e)	udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i spełniających wymagania art. 144 ust. 1 pkt 2 Ustawy,

f)	terminu realizacji przedmiotu umowy w wypadku wystąpienia obiektywnych czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem – uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy.

B)	Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności:

a)	niedostępnością na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów,

b)	pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;

c)	pojawienie się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

C)	Zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego.

D)	Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

E)	Zmiana osób wymienionych w umowie po każdej ze stron a także zmiana danych podmiotowych wykonawcy.

F)	Zmiana przepisów prawnych, które skutkują zmianą wydanych dla realizowanego przedsięwzięcia decyzji administracyjnych.

2)Warunki zmian:

A)	pisemny wniosek wykonawcy lub zamawiającego wraz z uzasadnieniem (np. prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót i prac),

B)	zgoda obu stron umowy,

C)	sporządzenie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10.	Podwykonawstwo

1)	Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty.

2)	Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty: nazw Podwykonawców, określenia części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz ich wartości lub udziału procentowego (jeżeli jest znany).

3)	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, w terminie 2 dni od dnia jej zawarcia.

4)	Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo muszą zawierać:

a)	obowiązek przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

b)	obowiązek przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,

c)	zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

d)	termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych prac,

e)	zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami,

f)	kary umowne, z tytułu:

-	braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty;

-	nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - za każdy stwierdzony taki przypadek;

-	nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - za każdy stwierdzony taki przypadek;

-	braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty - za każdy dzień liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie tej zmiany, aż do dnia przedstawienia Zamawiającemu poprawnej umowy o podwykonawstwo.

5)	Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżenia w formie pisemnej w terminie 2 dni od otrzymania projektu umowy/ projektu jej zmiany  w szczególności, jeżeli:

a)	wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych będzie wyższa, niż wynagrodzenie Wykonawcy,

b)	w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej z umów z dalszym Podwykonawcą,

c)	w umowie podwykonawczej nie będzie zawarty obowiązek dokumentowania robót w taki sposób, aby możliwe było przypisanie konkretnych robót, dostaw i usług do danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

d)	termin do zapłaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej będzie dłuższy, niż 30 dni  od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

6) 	Zamawiający zweryfikuje nowych Podwykonawców, w przypadku gdy Wykonawca dokona zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o takiej zmianie lub rezygnacji w formie pisemnej.

7)	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy do zmiany terminu realizacji umowy.

XVII.	Pouczenia o środkach ochrony prawnej (dotyczy obu części)

1.	Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu.

4.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

XVIII.	Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o następującej treści: (dotyczy obu części)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gietrzwałd, adres: 
ul. Olsztyńska 2 11-036 Gietrzwałd, tel /89/ 524 19 00, fax: /89/ 650 03 24, adres e-mail: gmina@gietrzwald.pl,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gietrzwałd jest Pani  Malwina Bruździak, kontakt: iod@warmiainkaso.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.22.2020,” Remonty dróg w Gminie Gietrzwałd finansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – etap 2 ”;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Spis załączników

Nr 1-	Formularz ofertowy

Nr 2-	OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY Z ART. 25A UST. 1

Nr 3-	ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU (wzór)

Nr 4-	Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nr 5-	Dokumentacja projektowa

Nr 6-	Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Nr 7- Pomocnicze przedmiary

Nr 8-	Specyfikacje techniczne

Załącznik Nr 1 do SIWZ

NIP firmy :...............................

Nr fax ..................................................

Adres e-mail: ………………………

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Remonty dróg w Gminie Gietrzwałd finansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – etap 2”, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę ryczałtową:

Dotyczy Części Nr 1 (wypełnić jeśli dotyczy)

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ŁĘGUTACH

Cena (z VAT):……….……………….. PLN(słownie:………………………………..zł), w tym stawka należnego podatku VAT ……. %.

Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie */ nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego1)

1) W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić dalszą część zdania, w przypadku nie wskazania żadnej odpowiedzi Zamawiający uzna, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

ze względu na zaoferowanie towaru (wskazać nazwę, rodzaj) …………….. lub usługi ……………….. o ich wartości ………………………(bez kwoty podatku), których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Oświadczam, że okres gwarancji i rękojmi za wady (Okres Zgłaszania Wad) na przedmiot zamówienia deklaruję na okres:

(36 	 miesięcy                   ( 48   miesięcy        (60 miesięcy

Dotyczy Części Nr 2 (wypełnić jeśli dotyczy)

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BARWINACH

Cena (z VAT):……….……………….. PLN(słownie:………………………………..zł), w tym stawka należnego podatku VAT ……. %.

Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie */ nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego1)

1) W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić dalszą część zdania, w przypadku nie wskazania żadnej odpowiedzi Zamawiający uzna, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

ze względu na zaoferowanie towaru (wskazać nazwę, rodzaj) …………….. lub usługi ……………….. o ich wartości ………………………(bez kwoty podatku), których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Oświadczam, że okres gwarancji i rękojmi za wady (Okres Zgłaszania Wad) na przedmiot zamówienia deklaruję na okres:

(36 	 miesięcy                   ( 48   miesięcy        (60 miesięcy

1. Termin wykonania oraz warunki płatności – zgodnie z postanowieniami SIWZ

2. Oświadczam, że:

a)	składam/ y niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić),

b)	oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej, a cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,

c)	na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej można wykonać zadanie na zasadach określonych w SIWZ,

d)	w ramach ustalonego wynagrodzenia przekażemy na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa autorskie majątkowe do wykonanej dokumentacji (w tym do dokumentacji powykonawczej).

3. Oświadczam, że powierzę Podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia (wypełnić w przypadku udziału Podwykonawców):

| Lp. | Nazwa Podwykonawcy | Zakres zamówienia powierzony Podwykonawcy | Wartość lub procentowy udział powierzonej części zamówienia (jeżeli jest znany) |
| --- | --- | --- | --- |

4. Akceptuję bez zastrzeżeń ogólne warunki umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Wadium w kwocie : ……………………..…. zł. zostało wniesione w dniu ................................... , w formie: ..........................................................................................................................................

W przypadku wpłaty gotówki, wadium należy zwrócić na konto ……………………………...

6.	Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7.	Deklarujemy wpłacenie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy w wymaganej wysokości w formie ....................................................................................................................

8.	Dokumenty wymienione na stronach od ….. do …... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione osobom trzecim.

Miejscowość, data

…....................................

..........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA!

Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

ZP.271.22.2020

OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY z art. 25a ust. 1

Część I: Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania o udzielenie zamówienia.

Numer ogłoszenia w BZP: Nr 604285-N-2020   z dnia 30.10.2020 r.

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

| ZAMAWIAJĄCY |
| --- |
| PEŁNA Nazwa (firma, adres,): | Gmina Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia na: | realizację zadania p.n.: Remonty dróg w Gminie Gietrzwałd finansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – etap 2”, |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia dla udzielanego zamówienia na wskazane wyżej postępowanie: | 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na remoncie dróg w Gminie Gietrzwałd finansowanego ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – etap 2. |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego (jeżeli dotyczy): | ZP.271.22.2020 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach

OŚWIADCZENIA WŁASNEGO WYKONAWCY wypełnia wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Pełna nazwa firmy; |  |
| W zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG) (podać właściwy numer oraz zarejestrowaną formę prawną wraz z jej numerem) |  |
| Adres pocztowy : |  |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): (dane osób należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne) | [……] [……] [……] [……] |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? (Należy wypełnić do celów statystycznych) | [] Tak mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem  średnim przedsiębiorstwem [] Nie |
| OFERTA WSPÓLNA | Odpowiedź: |
| Wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (np. konsorcjum, spółka cywilna) | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy oferty wspólnej przedstawili odrębne OŚWIADCZENIA WŁASNE WYKONAWCY. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (np. - lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (firma: nazwa, adres- należy powtórzyć tyle razy ile firm wchodzi w skład konsorcjum, spółka cywilna ): c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział (jeżeli wykonawcy przyjęli nazwę własną/wspólna dla tego działania): | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| Wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ nie dotyczy ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne i wynika z dokumentów rejestrowych firmy

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1. | Imię i nazwisko, | [……], [……] |
| 2 | Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| 3 | Adres pocztowy Firmy: | [……] |
| 4 | Telefon: | [……] |
| 5 | Adres e-mail: | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału określonych w ogłoszeniu, SIWZ | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić informację dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – OŚWIADCZENIEM wykonawcy zamieszczonym poniżej, uwzględniającym informacje na temat innego podmiotu w zakresie jakim obejmuje także wykonawcę

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, należy podać wykaz proponowanych Podwykonawców: […] |

Zamawiający nie żąda zamieszczenia informacji  dla każdego z Podwykonawców, każdej kategorii Podwykonawców w zakresie wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,

……………………………………………………………………….

Podpis (y) i pieczęć imienna

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

ZP.271.22.2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dla  zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

Remonty dróg w Gminie Gietrzwałd finansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – etap 2.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Gietrzwałd ul. Olsztyńska 2 , 11-036 Gietrzwałd

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Miejscowość, data

…....................................

..................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………….………………………………………..………………………………………….……….…..(jeśli dotyczy)

Miejscowość, data

…....................................

.....................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zamawiający: ……………………………………………… uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w ………………….. [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego Oświadczenie Własnego Wykonawcy, na potrzeby niniejszego postępowania.

Miejscowość, data

…....................................

.......................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

ZP.271.22.2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dla  zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

Remonty dróg w Gminie Gietrzwałd finansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – etap2.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Gietrzwałd ul. Olsztyńska 2 ,11-036 Gietrzwałd

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale V SIWZ.

Miejscowość, data

…....................................

.....................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zamawiający: ……………………………………………… uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w ………………….. [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego Oświadczenie Własnego Wykonawcy, na potrzeby niniejszego postępowania.

Miejscowość, data

…....................................

.......................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

ZP.271.22.2020

(wypełnić jeśli dotyczy)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………...……………………..………………………….… (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość, data

…....................................

.......................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (wypełnić jeśli dotyczy):

- ………………………………………………………………………………………………

- ..………………………………………………………………………………………….…

w następującym zakresie: …………………………………………………………..…………..

…………………………………………………………………………………………………………………….…

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Miejscowość, data

…....................................				.......................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zamawiający: ……………………………………………… uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w ………………….. [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego Oświadczenie Własnego Wykonawcy, na potrzeby niniejszego postępowania.

Miejscowość, data

…....................................				.......................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……., dnia …………………. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia …………………. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU (wzór)

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

Ja/My niżej podpisani, ………………………….….……………..………………..……………………………

(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

działający w imieniu .............................................................................................................................................

(wpisać nazwę i adres podmiotu)

oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: Remonty dróg w Gminie Gietrzwałd finansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – etap 2,  na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp udostępniamy Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

nasze zasoby, tj.:

            - Zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawcy, w zakresie wymaganego doświadczenia Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………

(należy szczegółowo określić, co zostanie udostępnione Wykonawcy oraz jaką część prac lub czynności będzie wykonywał inny podmiot)

            - Zdolność techniczna lub zawodowa osób skierowanych do realizacji zamówienia, w zakresie osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wymaganych przez Zamawiającego:

………………………………………………………………………………………………………………………

(należy szczegółowo określić, kto zostanie udostępniony Wykonawcy oraz jakie czynności będzie wykonywał)

            - Sytuacja finansowa lub ekonomiczna wymagana przez Zamawiającego:

………………………………………………………………………………………………………………………

(należy szczegółowo określić jakie zasoby finansowe lub ekonomiczne zostaną udostępnione Wykonawcy)

4.	Ponadto oświadczam/y, że:

1)	udostępniam/y wskazane wyżej zdolności na cały okres realizacji zamówienia, tj.

…………………………………………………………………………………………..…..

(należy wpisać okres udziału podmiotu udostępniającego swój potencjał w wykonywaniu zamówienia)

- wymienione zdolności zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie umowy:

………………………………………………………………………………………….……

(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.)

- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy Pzp.

.........................................,dn. ............................

Miejsce i data złożenia zobowiązania

……………….………............................

Podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego

POUCZENIE

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innego podmiotu, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego w/w podmiotu.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedkłada także wszystkie dokumenty określone w rozdz. VI SIWZ dotyczące tego podmiotu potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

Załącznik nr 4 do SIWZ

SKŁADANE

W TERMNIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP/

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dot. zamówienia publicznego na zadanie:  „Remonty dróg w Gminie Gietrzwałd finansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – etap 2.

Niniejszym oświadczam, iż*):

-	Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

-	Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**):

| Lp. | Nazwa podmiotu | Siedziba |
| --- | --- | --- |

................... dnia ......................r. 		.............................................................

(miejscowość)					/podpis składającego oświadczenie/

* Niepotrzebne skreślić,

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO *

Ja (imię i nazwisko) : …………………………………………………………………………………………….……

reprezentujący firmę (nazwa firmy) : …………………………………………………………………………………………………

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze : …………………………………………………………………………………………………

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia:

Remonty dróg w Gminie Gietrzwałd finansowane ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – etap 2.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

# Text boxes

Pieczęć firmowa Wykonawcy