SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(zwana w skrócie SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na

Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gietrzwałd

adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie

tel. /089/ 524-19-00, fax /089/ 650-03-24,

REGON: 510742965   NIP 739-38-51-080

Zatwierdzam:

Wójt Gminy Gietrzwałd

Jan Kasprowicz

Gietrzwałd, dnia 17.01.2020 r.

Znak sprawy: ZP.271.1.2020

I.	Nazwa i adres Zamawiającego

1.	Zamawiającym jest Gmina Gietrzwałd, reprezentowana przez Wójta Gminy.

2.	adres: 11-036 Gietrzwałd, Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, woj. warmińsko-mazurskie.

II.	Postanowienia ogólne

1.	Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej w dalszej treści SIWZ Ustawą oraz przepisów wykonawczych wydanych do Ustawy.

Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta zostanie wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykona w stosunku do wszystkich ofert czynności wynikające z art. 87, art. 8art. 90 ust. 1 ustawy. Natomiast w stosunku do wstępnie wybranego wykonawcy dokonuje analizy podmiotowej pod kątem zaistnienia podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.	W przypadku „procedury odwróconej”, o której mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, przepis art. 26 ust. 3 ustawy będzie miał zastosowanie w odniesieniu do braku, niekompletności czy błędów dotyczących oświadczenia, o którym mowa art. 25a ust. 1 ustawy, jedynie do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza. Tym samym, w sytuacji gdy Wykonawca ten do oferty  nie dołączy w/w oświadczenia, bądź też złoży oświadczenie, które jest niekompletne lub zawiera błędy, Zamawiający wezwie tego Wykonawcę w trybie przewidzianym w art. 26 ust. 3 ustawy do jego uzupełnienia, ale dopiero na etapie, gdy ustali, która z ofert jest najwyżej oceniona.

3.	Ogłoszenie o przetargu opublikowano:

-	w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 503939-N-2020   z dnia 17.01.2020 r.

-	w siedzibie Zamawiającego,

-	na stronie internetowej Zamawiającego - http://gietrzwald.bip.net.pl

4.	Oferta powinna obejmować całość zamówienia - nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia nie może być podzielony na części ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i celowościowych. Inwestycja stanowi spójną całość wszystkich branż pod względem technicznym i organizacyjnym, które należy wykonywać zgodnie z wymogami technicznymi i technologicznymi. Ewentualny podział zamówienia na części obniży standardy wykonania, podwyższy koszt robót i może doprowadzić do nieterminowego zakończenia projektu objętego dofinansowaniem zewnętrznym.

5.	Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

Przedłożone oferty muszą być zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentach przetargowych.

6.	Zamawiający nie przewiduje udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy.

7.	Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich bez względu na uwarunkowania Wykonawcy.

8.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

10.	Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 	wraz z upływem terminu składania ofert.

11.	Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.	Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

III.	Opis przedmiotu zamówienia

1.	Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania p. n.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie

2.	Szczegółowy zakres robót budowlanych określony został w oparciu o dokumentację techniczną (projekty budowlane, projekty wykonawcze, pomocnicze przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót -STWiOR), wszystkie wymienione dokumenty stanowią załączniki do niniejszej SIWZ.

3.	Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:

1): Ogrodzonego placu manewrowego z rampą rozładunkową;

2): Wiat stalowych;

3): Portierni;

4): Boksów betonowych;

5): Wagi samochodowej;

6): Kompostownika;

7): Zagospodarowania terenu w nasadzenia;

8): Instalacji elektrycznej i sanitarnej zewnętrznej oraz adaptacji portierni;

9): Instalacji kamer monitorujących;

10): Remont ulicy Łąkowej.

A.	Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji sporządzonej przez:

1): Archerezja Zwolińska+Projektanci Magdalena Zwolińska , ul. Zielona Dolina 28, 11-036 Gronity

2) PROJEKTOWANIE – NADZORY„PRO-NAD” Bohdan Nieciecki, 11-015 Olsztynek ul. Kolejowa 3/24

Zamieszczone przedmiary należy traktować wyłącznie pomocniczo.

Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z:

Decyzją Nr Gtw/63/2018 z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Decyzją zmieniająca BI-II.6740.8.107.2019.RB2 z 16 września 2019 r.

Remont ulicy Łąkowej powinien zostać zrealizowany zgodnie z przyjętym zgłoszeniem robót.

B.	Portiernia powinna zostać wykonana wg projektu jednak Zamawiający dopuszcza rozwiązanie gotowe do montażu o nie gorszych parametrach wraz z przystosowaniem do wymogów projektowych.

C.	Dostawa kontenerów, pojemników i zasobników przewidziana jest po stronie odbierającego odpady.

D.	Waga jaką należy zastosować musi spełniać parametry:

-	nośność do 50 t – jest to wymagana przez Zamawiającego (w dokumentacji technicznej została określona niższa wartość ale zamawiający wymaga aby zamontowano wagę o podanej wyżej nośności) ;

-	wymiary dostosowane odpowiednio do nośności wagi;

-	wyposażona w czujniki tensometryczne;

-	wyposażona w miernik wagowy zamontowany w portierni wraz z programem rejestrującym oraz zestawem komputerowym (minimalne wymogi zestawu wystarczające do obsługi programu mierniczego);

E.	Przyłącze kablowe należy doprowadzić do skrzynki zasilającej zlokalizowanej przy wjeździe na teren oczyszczalni ścieków.

F.	Zamawiający wymaga aby monitoring zapisywał co najmniej 120 godzin nagrań.

4.	Kod CPV:

45000000 – 7	Roboty budowlane

45111291 – 4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45210000 – 2	Roboty budowlane w zakresie budynków

45213270 - 6	Roboty budowlane w zakresie stacji recyklingu

77310000 – 6	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45233140 – 2	Roboty drogowe

45233200 – 1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45232460 – 4	Roboty sanitarne

45223200 - 8 	Roboty konstrukcyjne

45311200 - 2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

5.	Jeżeli w dokumentacji projektowej bądź w Specyfikacjach Technicznych opisano materiały lub urządzenia przez wskazanie znaków towarowych, patentu lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały i urządzenia, które one zastępują. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają kryteria równoważności. Ewentualne wskazania (w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych lub przedmiarach) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę są określeniem minimalnych parametrów technicznych i użytkowych jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez wykonawcę materiałów i urządzeń równoważnych o parametrach nie gorszych od wymaganych. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów wykazujących równoważność (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy).

6.	Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w 4 egz.

7.	Wykonawca jest zobowiązany do pełnego skompletowania dokumentacji do: zawiadomienia o zakończeniu budowy/ wniosku  o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, składanych w odpowiednim w organie nadzoru budowlanego.

8.	Wykonawca, przygotuje i uzyska wszelkie dokumenty umożliwiające Zamawiającemu prawidłowe wystąpienie o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót, dla tych części robót, których użytkowanie okaże się wskazane ze względu na organizację budowy, albo okaże się to celowe dla zmniejszenia wprowadzanych rozbudową utrudnień.

9.	Zamawiający określa minimalny wymagany okres gwarancji jakości na roboty budowlane na 48 miesięcy.

10.	Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy.

1)	Zamawiający określa następujące wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy  w następujący sposób:

a)	wszystkie osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, w tym prace fizyczne (robotnicy budowlani), prace operatorów sprzętu, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, że każda godzina wykonywanej pracy przez każdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi być realizowana w ramach umowy o pracę.

b)	Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonywania zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (Podwykonawcę) przed zakończeniem trwania umowy, Wykonawca (Podwykonawca) będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, posiadającej doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia budowlane co najmniej takie jak osoba poprzednio zatrudniona pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania, co do sposobu zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia.

11.	Dokumentowanie/ kontrola spełniania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z ust. 10 niniejszej SIWZ

1)	Wybrany Wykonawca w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wymaganych przez Zamawiającego (zgodnie z art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy). Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:

-	dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,

-	datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na   podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

2)	Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę (podwykonawcę) wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:

A)	w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych:

-	odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia - wykonywanie prac fizycznych oraz operatorów sprzętu i kierownika budowy,

-	odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej jednej osoby bezrobotnej.

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny;

b)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów.

B)	w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej, w szczególności:

a)	oświadczeń Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których wezwanie dotyczy. Oświadczenie powinno zawierać informacje, o których mowa w pkt 1) niniejszego ustępu;

C)	z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa powyżej Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w ogólnych warunkach umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.

D)	w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

12.	Wymagania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 30 ust. 8 ustawy :

Przedmiot zamówienia powinien być dostosowany do potrzeb osób o różnych rodzajach niepełnoprawności:

1)	Osoby głuche – w PSZOK umieszczone zostaną tablice informujące o niebezpieczeństwie: „UWAGA SAMOCHÓD”

2) 	Osoby słabosłyszące - w PSZOK umieszczone zostaną tablice informujące o niebezpieczeństwie: „UWAGA SAMOCHÓD”

3) 	Osoby słabowidzące - Plac manewrowy i rampa - obniżone krawężniki, wypukłe kostki sygnalizujące przejście, umieszczone zostaną tablice informujące o niebezpieczeństwie - TABLICE INFORMACYJNE/OSTRZEŻENIA Z INFORMACJAMI PRZEKAZYWANYMI W FORMIE OBRAZKOWEJ, INTENSYWNE KOLORY:: UWAGA NA PRACE WÓZKÓW WIDŁOWYCH, OZNACZENIA KONTENERÓW, WIAT NT. RODZAJÓW SELEKCJONOWANYCH ODPADÓW.

4) Osoby mające problemy z poruszaniem się – zaprojektowano infrastrukturę zapewniając udogodnienia w poruszaniu się osób z niepełnosprawnością ruchową: Plac manewrowy i rampa - obniżone krawężniki, wypukłe kostki sygnalizujące przejście, ROZMIESZCZENIE WIAT/KONTENERÓW NA PLACU UMOŻLIWI SWOBODNE PORUSZANIE SIĘ OSOBOM PORUSZAJĄCYM SIĘ NA WÓZKACH INWALIDZKICH TJ. rozmieszczenie w liniach prostych, odpowiednia odległość.

13.	Wymagania dotyczące robót:

1)	wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru;

2)	roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacjami technicznymi oraz wymogami niniejszej SIWZ;

3)	użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną;

14.	Wymagania stawiane Wykonawcy:

1)	Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia;

2)	wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia;

3)	sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

4)	spełnienie innych wymagań określonych w warunkach ogólnych umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

15.	Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.

16.	Wykonawca powinien o ile uzna to za konieczne zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy (np. radca prawny, dodatkowi kierownicy danej branży, uprawniony geodeta, hydrogeolog, geolog, ekspert ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy.

17.	Wykonawca może powierzyć część zamówienia Podwykonawcom. Zamawiający żąda 	wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 	Podwykonawcy.

18.	Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, działanie 1 „Gospodarka odpadowa”.

19	Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

20.	Zamawiający zaleca aby wycena oferty została poprzedzona wizją lokalną terenu realizowanej roboty w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego i powinna uwzględniać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i wiedzą techniczną

21.	Materiały z rozbiórki nadające się do użytku lub ponownego wbudowania są własnością Zamawiającego. Materiały z rozbiórki nie nadające się do wykorzystania stają się własnością Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy na koszt Wykonawcy i z zachowaniem przepisów ustawy o odpadach.

22.	Klauzula dot. zatrudnienia do realizacji zamówienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt 1 - 4  ustawy Pzp

1)	Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

a)	osób bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  i instytucjach rynku pracy;

-	w liczbie co najmniej 1  osoby z grupy określonej powyżej, w okresie trwania przedmiotu zamówienia.

2)	W ramach czynności kontrolnych, prowadzonych w trakcie realizacji zamówienia, zamawiający jest uprawniony w szczególności do:

a)	żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b)	żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c)	przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

3)	W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu następujące dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia osób, o których mowa w punkcie 1):

•	oświadczenie wykonawcy dotyczące wymagań określonych przez zamawiającego w punkcie 1, w związku z treścią art. 29 ust. 4 pkt 1-4 ustawy Pzp .

Oświadczenie powinno zawierać: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, informację o zatrudnieniu do realizacji zamówienia określonej w punkcie 1) grupy osób (zgodnie z wymaganiami Zamawiającego) w liczbie wymaganej przez Zamawiającego, podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

IV.	Termin wykonania zamówienia

- Rozpoczęcie zamówienia - dzień podpisania umowy.

- Zamawiający ustala datę wykonania przedmiotu zamówienia	do dnia 30.09.2020 r. Do tego dnia powinien zostać podpisany protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

V.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanki wykluczenia Wykonawcy

1.	Warunki udziału w postępowaniu:

1)	O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SIWZ.

2)	Zamawiający wymaga wykazania spełniania następujących warunków określonych w art. 22 ust. 1b ustawy, dotyczących:

A)	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie;

B)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej – zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie;

C)	zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

dysponuje osobami, które będą skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

-	co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, która posiada uprawnienia  do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w s prawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,

3)	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych:

a)	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,

b)	Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Ustawy,

c)	w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,

d)	Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy,

e)	jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 1.3) nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 1.3).

- Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający może wykluczać Wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 23 ustawy.

2.	Podstawy wykluczenia w tym podstawy określone w art. 24

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający  wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.

2)	Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.

- W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający – z zastrzeżeniem art. 24aa ustawy - zbada czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22ustawy.

- Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na swojej stronie internetowej http://gietrzwald.bip.net.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, tj. wobec wykonawców, którzy złożyli oferty do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, podlegają wykluczeniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 ustawy oraz pkt 16-20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych lub kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Art. 24 ust. 8 ustawy nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

# Dla potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą aktualne oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ w formie zgodnej z załącznikiem nr 2.

# VI.	Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą być dołączone do oferty

- Sporządzony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTY - wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej SIWZ.

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a)	nie podlega wykluczeniu z postepowania,

b)	spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wzór oświadczenia zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ.

- Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz złożenia oświadczenia Wykonawcy dotyczące podmiotu na zasoby którego powołuje się (Wzory oświadczeń zamieszczono na końcu załącznika Nr 2).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu w oparciu o część zał. Nr 2 dotyczącego każdego z Wykonawców występujących wspólnie.

- Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

- W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z formularza oferty, do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo (a).

- Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. W wypadku płatności przelewem należy dołączyć kopię wydruku potwierdzającego wpłacenie wadium.

- Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została wstępnie oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Zamawiający żąda złożenia oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W powyższym zakresie przepisy art. 26 ust. 3 i 4 ustawy stosuje się odpowiednio.

- Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO (zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej SIWZ).

# VII.	Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie musi złożyć Wykonawca,

# którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza

# Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty:

- W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na wezwanie Zamawiającego należy złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty :

1)	wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – propozycję wzoru wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, Zamawiający zamieścił w BIP jako załącznik Nr 4 do niniejszej SIWZ.

- Jeżeli wykazy, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

3.	Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

1)	odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;

4.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

5.	Dokumenty, o których mowa w ust. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

7.	W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

8.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

9.	Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez wykonawcę z dopiskiem "za zgodność z oryginałem" i opatrzone datą ich potwierdzenia natomiast oświadczenia winny zostać złożone w formie oryginału. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

VIII.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1.	Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (Korespondencja) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną (adres: inwestycje@gietrzwald.pl). W przypadku przesyłania Korespondencji drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

2.	Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający prosi o przesyłanie treści pytań również w wersji elektronicznej na wyżej wymieniony adres.

3.	Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

4.	Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

-	 Radosław Malczyk w kwestiach formalno-prawnych (proceduralnych) - tel. 89 524 19 10;

-	Tomasz Przeradzki w kwestiach dotyczących przedmiotu zamówienia – 89 524 19 33.

IX.	Wadium, zaliczki.

1.	Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2.	W zależności od woli Wykonawcy wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach:

1)	w pieniądzu – wyłącznie przelewem na konto: Warmiński Bank Spółdzielczy Odział w Gietrzwałdzie 59 8857 1067 3001 0000 0143 0004 z dopiskiem:

„Wadium w przetargu na realizację zadania p.n.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie”.

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.	W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na wymieniony rachunek bankowy, za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego.

4.	Potwierdzeniem formy pieniężnej wniesienia wadium będzie załączona do oferty kopia przelewu z potwierdzeniem dokonanego przelewu i poświadczeniem „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub oryginał przelewu.

W pozostałych przypadkach wymagane jest włożenie do oferty oryginału dokumentu, o którym mowa w ust 2 pkt. od 2)do 5). Dokumenty te muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

5.	Zwrot wadium nastąpi w trybie art. 46 Ustawy.

6.	Zaliczki na poczet wykonania zamówienia: nie przewiduje się.

X.	Opis sposobu przygotowania oferty

A. Przygotowanie oferty

1.	Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z zapisami  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.	Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. Wszelkie oświadczenia, wykazy oraz inne informacje wymagane SIWZ Wykonawcy mogą składać na własnych drukach. Treść druków  musi być zgodna z treścią załączników opracowanych przez Zamawiającego.

3.	Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

4.	Pełnomocnictwo do złożenia oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania, których pełnomocnik jest upoważniony.

5.	Wszelkie poprawki naniesione przez Wykonawcę winny być parafowane przez osoby podpisujące ofertę wraz ze wskazaniem daty.

B.	Oferta wspólna - konsorcjum

1.	Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika.

2.	Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.

3.	Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:

1)	oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ

2)	sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:

a)	wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą oświadczenia i dokumenty, 
o których mowa w rozdziale VI ust. 4 SIWZ

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków udziału 
w postępowaniu składa każdy z wykonawców osobno;

b)	oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;

c)	oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;

d)	wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;

e)	wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.

3)	przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.

4.	Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie.

C.	Podwykonawcy

1.	Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm Podwykonawców.

- Zamawiający nie  zastrzega elementu zamówienia , którego Wykonawca nie może podzlecać Podwykonawcom.

XI.	Miejsce oraz termin składania ofert

1.	Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Gietrzwałdzie  ul. Olsztyńska 2  - Sekretariat p. nr 6, w terminie do dnia 03.02.2020 roku, do godziny 12:00.

2.	Ofertom będą nadawane numery wg kolejności wpływu.

3.	Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. I tak:

1)	Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem "ZMIANA". Koperty oznaczone "ZMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

2)	Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie "WYCOFANIE". Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty wycofywanych ofert nie będą otwierane.

4.	Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

5.	Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

6.	Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

7.	Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Każda oferta winna być złożona w odrębnej kopercie wraz z wymaganymi dokumentami.

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane :

Urząd  Gminy w Gietrzwałdzie ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

oraz opisane:

Nazwa i adres Wykonawcy  - ewentualnie pieczątka

„Oferta na realizację zadania p.n.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie. Nie otwierać przed dniem 03.02.2020 r. godz. 12.30”

8.	Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego – w sali konferencyjnej dnia 03.02.2020 r. o godz. 12.30.

9.	Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert  poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XII.	 Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego SIWZ i poda ją w formularzu oferty w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

- Cenę ryczałtową oferty należy obliczyć w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne. Załączone przedmiary robót należy traktować jako materiał pomocniczy. Ustalona w ten sposób cena ma charakter stały i niezmienny niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i kosztów ponoszonych przez Wykonawcę podczas ich realizacji.

- Oferta musi zawierać ostateczną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia niezbędne do jego wykonania, z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków, w szczególności takie koszty jak: wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, porządkowe, organizacja, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, dozór budowy, sporządzenie planu BIOZ, doprowadzenie terenu do należytego stanu i porządku, koszty zużycia energii elektrycznej i wody, transportu sprzętu i materiałów, koszty wykonania prób, badań, sprawdzeń, itp., koszty dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, oraz inne koszty wynikające z zasad współczesnej sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów, norm, decyzji, itp.

- Wybrany w przetargu Wykonawca, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu kosztorysy ofertowe szczegółowe, na podstawie których została ustalona cena ofertowa zadania.

- Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

XIII.	Kryteria oceny ofert:

1.	Opis kryteriów:

1)	cena 		 						- 60 %

2)	gwarancja jakości	robót budowlanych				- 40 %

# 2.	Sposób przyznawania punktów:

# 1)	Cena

60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

60 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

Gdzie:

C - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Cena

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

# 2)	Gwarancja jakości robót budowlanych

# a)	Minimalny okres gwarancji jakości robót budowlanych – 48 miesięcy od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszej gwarancji jakości, oferta będzie podlegała odrzuceniu.

# b)	Maksymalny punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości robót budowlanych – 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca który zaoferuje okres gwarancji jakości licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy w liczbie 60 miesięcy i więcej – otrzyma 40 pkt.

# c)	W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje gwarancję jakości robót budowlanych licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy dłuższą niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium Gwarancji jakości (G) przyjmie okres gwarancji jakości robót budowlanych (Gmax) jako 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

40 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

# 40 (max liczba punktów w ocenianej pozycji)

# G- ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium Gwarancja jakości robót budowlanych

# Gbad –	ilość miesięcy gwarancji jakości robót budowlanych w ofercie badanej

# Gmax-	najwyższa zaoferowana ilość miesięcy gwarancji jakości robót budowlanych spośród wszystkich podlegających ocenie ofert

3)	Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

4)	Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta (spośród wszystkich złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C+G).

5)	Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6)	Zamawiający poprawi w ofercie:

a)	oczywiste omyłki pisarskie,

b)	oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c)	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7)	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

a)	jest niezgodna z ustawą,

b)	jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 6) lit. c),

c)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e)	została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

f)	zawiera błędy w obliczaniu ceny,

g)	Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 6) lit. c),

h)	wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu związania ofertą,

i)	wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy,

j)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

XIV.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1.	Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do:

1)	wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2)	dostarczenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana, dotyczy to również wspólników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej,

2.	W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający określi termin i miejsce złożenia w/w dokumentów oraz poinformuje o formalnościach związanych z podpisaniem umowy.

3.	Nie dostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie spowoduje, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, co może skutkować konsekwencjami określonymi w art. 94 ust. 3 ustawy.

XV.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1)	Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Warmiński Bank Spółdzielczy Oddział w Gietrzwałdzie Nr 59 8857 1067-3001 0000 0143 0004, z podaniem tytułu:

„zabezpieczenie należytego wykonania umowy –  na  realizację zadania pn.:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie

2)	poręczeniach bankowych

3)	poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,

4)	gwarancjach bankowych,

5)	gwarancjach ubezpieczeniowych,

6)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3.	Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

4.	W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie poręczenia lub gwarancji, dokument ten powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać w swej treści:

1)	nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Gmina Gietrzwałd), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

2)	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją (dokładne określenie nazwy zamówienia),

3)	kwotę zobowiązania,

4)	termin ważności gwarancji,

5)	nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji na każde pisemne żądanie Zamawiającego.

5.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia.

6.	Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie i na zasadach określonych w art. 151 ustawy.

7.	Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

8.	W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

9.	Wypłata, o której mowa w ust. 8 niniejszego rozdziału, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

XVI.	Ogólne warunki umowy

1.	Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego w zakresie określonym w Rozdziale III SIWZ.

2.	Wykonawca, nie później niż 14 dni po podpisaniu umowy, przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące jego kierownika budowy (oświadczenie kierownika budowy), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego) wymagane do zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o planowanym rozpoczęciu Robót zgodnie z wymogami art. 41 Prawa budowlanego. Ponadto Wykonawca dostarczy w tym terminie harmonogram finansowo-rzeczowy, który zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

3.	Wykonawca zobowiązany jest do:

1)	wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

2)	zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

3)	jako wytwarzający odpady – do przestrzegania następujących przepisów prawnych:

-	Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska;

-	Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach;

powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

4)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p. poż. i dozór mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

5)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

6)	ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

7)	zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

8)	dbania o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie tego terenu w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

9)	uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, dróg, nawierzchni lub instalacji;

10)	usunięcia stwierdzonych wad i usterek w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

11)	sporządzenia dokumentacji powykonawczej w 2 egz. wersji papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej w tym dokumentacji geodezyjnej powykonawczej w 4 egz.

4.	Obowiązki Zamawiającego.

Zamawiający zobowiązuje się do powołania komisji odbiorowej i dokonania czynności odbiorowych w terminie 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez Wykonawcę.

5.	Wynagrodzenie Wykonawcy:

1)	obowiązuje wynagrodzenie w formie ryczałtu;

2)	cena ryczałtowa obejmuje wszystkie prace niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania przedmiotu umowy i będzie niezmienna do końca realizacji przedmiotu umowy;

3)	Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z umowy zawartej z Zamawiającym.

- Warunki płatności.

1)	Zamawiający przewiduje wypłatę wynagrodzenia na podstawie dwóch faktur.

Zamawiający wymaga aby:

-	Pierwsza faktura o wartości 75% przedmiotu umowy została wystawiona po przeprowadzonym odbiorze częściowym robót, nie później niż do dnia 10 czerwca 2020 r.

-	Druga faktura o wartości 25% przedmiotu umowy została wystawiona po przeprowadzonym odbiorze końcowym robót.

Wraz z fakturami Wykonawca złoży oświadczenie, że zapłacono wymagalne wynagrodzenie Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, wraz z kopiami odpowiednich dokumentów księgowych (dot. sytuacji w której część zamówienia będzie wykonywana przy pomocy Podwykonawców bądź dalszych Podwykonawców).

2)	Rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy i płatności dokona Gmina Gietrzwałd, adres: 11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, na którą należy wystawić faktury.

3)	Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury w sekretariacie Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie.

7.	Kary umowne.

1)	Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy Zamawiający może naliczyć wykonawcy karę umowną w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

2)	Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn występujących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.

3)	Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

4)	W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych.

5)	Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji Zamawiający może naliczyć kary w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady.

6)	za dopuszczenie do wykonywania prac osób nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązku,

7)	za brak przedłożenia Zamawiającemu w wyznaczonym terminie dowodów zatrudnienia na umowę o pracę osób wskazanych w oświadczeniu, zgodnie z SIWZ, w wysokości 100,00 zł, za każdy dzień opóźniania w przekazaniu oświadczenia.

8)	za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – karę w wysokości 1000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

9)	za nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowane, lub projektu jej zmiany, 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

10)	za nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia,

11)	w wypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 100,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

12)	Zamawiającemu przysługuje prawo  potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

13)	Strony mają prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości  poniesionej szkody.

14)	Strony zapłacą kary umowne wynikające z treści umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, wystawionego przez drugą stronę umowy.

8.	Gwarancja i rękojmia.

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie okresu gwarancji określonego przez Wykonawcę w ofercie.

9.	Zmiana umowy:

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

1)	Dopuszczalne zmiany postanowień umowy:

A)	Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku:

a)	wystąpienia niezależnych od stron okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do realizowanego przedmiotu umowy,

b)	czasowego wstrzymania robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (przez Zamawiającego lub wskutek decyzji administracyjnej),

c)	wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych istotnych dla realizacji robót,

d)	wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania Wykonawcy do takiej zmiany;

e)	udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym i spełniających wymagania art. 144 ust. 1 pkt 2 Ustawy,

f)	zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego inwestycji w związku ze zmianą terminu wykonania robót.

B)	Zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności:

a)	niedostępnością na rynku materiałów wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów,

b)	pojawienie się na rynku materiałów nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości robót;

c)	pojawienie się nowszej technologii wykonania robót, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy.

C)	Zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego.

D)	Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

E)	Zmiana osób wymienionych w umowie po każdej ze stron a także zmiana danych podmiotowych wykonawcy.

F)	Zmiana przepisów prawnych, które skutkują zmianą wydanych dla realizowanego przedsięwzięcia decyzji administracyjnych.

G) Zmiana procentowych proporcji dwóch wystawionych faktur (wartość inwestycji będzie znana po wyborze najkorzystniejszej oferty, układ procentowy wartości faktur będzie zależał od możliwości finansowych Zamawiającego).

2)Warunki zmian:

A)	pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego wraz z uzasadnieniem (np. prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót i prac),

B)	zgoda obu stron umowy,

C)	sporządzenie aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

10.	Podwykonawstwo

1)	Wykonawca może powierzyć Podwykonawcy/Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, zgodnie z informacją wskazaną w Formularzu Oferty.

2)	Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty: nazw Podwykonawców, określenia części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz ich wartości lub udziału procentowego (jeżeli jest znany).

3)	Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

4)	Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo muszą zawierać:

a)	obowiązek przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

b)	obowiązek przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,

c)	zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

d)	termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconych prac,

e)	zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami,

f)	kary umowne, z tytułu:

-	braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – za każdy stwierdzony przypadek braku zapłaty lub za każdy dzień nieterminowej zapłaty, liczony od dania określonego w umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty; w przypadku braku zapłaty kara będzie naliczana do dnia przedstawienia Zamawiającemu dowodu, że zapłata została dokonana:

-	nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - za każdy stwierdzony taki przypadek;

-	nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - za każdy stwierdzony taki przypadek;

-	braku zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w zakresie terminu zapłaty - za każdy dzień liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie tej zmiany, aż do dnia przedstawienia Zamawiającemu poprawnej umowy o podwykonawstwo.

5)	Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżenia w formie pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy/ projektu jej zmiany  w szczególności, jeżeli:

a)	wynagrodzenie Podwykonawcy lub suma wynagrodzeń z umów podwykonawczych będzie wyższa, niż wynagrodzenie Wykonawcy,

b)	w umowie podwykonawczej nie będzie zawarte uprawnienie dla Podwykonawcy do występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty z faktur, wystawionych Wykonawcy, a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności. Postanowienie takie musi mieć charakter przechodni, to znaczy, że analogiczne postanowienie musi być zawarte w każdej z umów z dalszym Podwykonawcą,

c)	w umowie podwykonawczej nie będzie zawarty obowiązek dokumentowania robót w taki sposób, aby możliwe było przypisanie konkretnych robót, dostaw i usług do danego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

d)	termin do zapłaty wynagrodzenia z umowy podwykonawczej będzie dłuższy, niż 30 dni  od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

6) 	Zamawiający zweryfikuje nowych Podwykonawców, w przypadku gdy Wykonawca dokona zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o takiej zmianie lub rezygnacji w formie pisemnej.

7)	Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy do zmiany terminu realizacji umowy.

XVII.	Pouczenia o środkach ochrony prawnej

1.	Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga.

2.	Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie określonym w art. 182 ustawy wraz z dowodem uiszczenia wpisu.

4.	Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.	Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

XVIII.	Klauzula informacyjna z art. 13 RODO o następującej treści:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gietrzwałd, adres: 
ul. Olsztyńska 2 11-036 Gietrzwałd, tel /89/ 524 19 00, fax: /89/ 650 03 24, adres e-mail: gmina@gietrzwald.pl,

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Gietrzwałd jest Pani  Malwina Bruździak, kontakt: iod@warmiainkaso.pl

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.1.2020, „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie”;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Spis załączników

Nr 1 - 	Formularz ofertowy

Nr 2 - 	OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY Z ART. 25A UST. 1

Nr 3 -	ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU (wzór)

Nr 4-	Wykaz osób. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

Nr 5-	Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nr 6-	Projekt wykonawczy:

Nr 7-	Specyfikacje Techniczne

Nr 8-	Przedmiary robót

Nr 9 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Pieczęć firmowa Wykonawcy

NIP firmy :...............................

Nr fax ..................................................

Adres e-mail: ………………………

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie”, oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ za cenę ryczałtową:

Cena (z VAT):……….……………….. PLN, w tym stawka należnego podatku VAT ……. %.

Oświadczam, że wybór mojej oferty będzie */ nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego1)

1) W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wypełnić dalszą część zdania, w przypadku nie wskazania żadnej odpowiedzi Zamawiający uzna, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

ze względu na zaoferowanie towaru (wskazać nazwę, rodzaj) …………….. lub usługi ……………….. o

ich wartości ………………………(bez kwoty podatku), których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Oświadczam, że okres gwarancji jakości na roboty budowlane (Okres Zgłaszania Wad i usterek) deklaruję na okres:

48 miesięcy                    60 miesięcy

1. Termin wykonania oraz warunki płatności – zgodnie z postanowieniami SIWZ

2. Oświadczam, że:

a)	składam/ y niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić),

b)	oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ oraz obowiązującymi przepisami prawa i zasadami sztuki budowlanej, a cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia,

c)	na podstawie dołączonej dokumentacji projektowej można wykonać zadanie na zasadach określonych w SIWZ,

d)	w ramach ustalonego wynagrodzenia przekażemy na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa autorskie majątkowe do wykonanej dokumentacji (w tym do dokumentacji powykonawczej).

3. Oświadczam, że powierzę Podwykonawcom wykonanie następującego zakresu zamówienia (wypełnić w przypadku udziału Podwykonawców):

| Lp. | Nazwa Podwykonawcy | Zakres zamówienia powierzony Podwykonawcy | Wartość lub procentowy udział powierzonej części zamówienia (jeżeli jest znany) |
| --- | --- | --- | --- |

4. Akceptuję bez zastrzeżeń ogólne warunki umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

5. Wadium w kwocie : ………. zł. zostało wniesione w dniu ................................... , w formie: ..........................................................................................................................................

W przypadku wpłaty gotówki, wadium należy zwrócić na konto ……………………………...

6.	Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7.	Deklarujemy wpłacenie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy w wymaganej wysokości w formie ....................................................................................................................

8.	Dokumenty wymienione na stronach od ….. do …... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępnione osobom trzecim.

Miejscowość, data

…....................................

..........................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA!

Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczęć firmowa Wykonawcy” wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

Załącznik Nr 2 do SIWZ

ZP.271.1.2020

OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY z art. 25a ust. 1

Część I: Informacje dotyczące zamawiającego oraz postępowania o udzielenie zamówienia.

Numer ogłoszenia w BZP: 503939-N-2020  z dnia 17.01.2020 r.

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

| ZAMAWIAJĄCY |
| --- |
| PEŁNA Nazwa (firma, adres,): | Gmina Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd |
| Postępowanie o udzielenie zamówienia na: | realizację zadania p.n.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie |
| Krótki opis przedmiotu zamówienia dla udzielanego zamówienia na wskazane wyżej postępowanie: | Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje budowę PSZOK. Szczegóły określono w rozdziale III SIWZ |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego (jeżeli dotyczy): | ZP.271.1.2020 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach

OŚWIADCZENIA WŁASNEGO WYKONAWCY wypełnia wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Pełna nazwa firmy; |  |
| W zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/ CEiDG) (podać właściwy numer oraz zarejestrowaną formę prawną wraz z jej numerem) |  |
| Adres pocztowy : |  |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): (dane osób należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne) | [……] [……] [……] [……] |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? (Należy wypełnić do celów statystycznych) | [] Tak (mikroprzedsiębiorstwem (małym ( średnim [] Nie |
| OFERTA WSPÓLNA | Odpowiedź: |
| Wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami (np. konsorcjum, spółka cywilna) | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy oferty wspólnej przedstawili odrębne OŚWIADCZENIA WŁASNE WYKONAWCY. |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (np. - lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia (firma: nazwa, adres- należy powtórzyć tyle razy ile firm wchodzi w skład konsorcjum, spółka cywilna ): c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział (jeżeli wykonawcy przyjęli nazwę własną/wspólna dla tego działania): | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| Wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ nie dotyczy ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia (należy powtórzyć tyle razy ile jest to konieczne i wynika z dokumentów rejestrowych firmy

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1. | Imię i nazwisko, | [……], [……] |
| 2 | Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| 3 | Adres pocztowy Firmy: | [……] |
| 4 | Telefon: | [……] |
| 5 | Adres e-mail: | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału określonych w ogłoszeniu, SIWZ | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić informację dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – OŚWIADCZENIEM wykonawcy zamieszczonym poniżej, uwzględniającym informacje na temat innego podmiotu w zakresie jakim obejmuje także wykonawcę

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, należy podać wykaz proponowanych Podwykonawców: […] |

Zamawiający nie żąda zamieszczenia informacji  dla każdego z Podwykonawców, każdej kategorii Podwykonawców w zakresie wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu,

……………………………………………………………………….

Podpis (y) i pieczęć imienna

osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

ZP.271.1.2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Dla  zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie”

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Gietrzwałd ul. Olsztyńska 2 , 11-036 Gietrzwałd

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

Miejscowość, data

…....................................

..................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………….………………………………………..………………………………………….……….…..(jeśli dotyczy)

Miejscowość, data 		Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

….................................................................................................................................

Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zamawiający: ……………………………………………… uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w ………………….. [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego Oświadczenie Własnego Wykonawcy, na potrzeby niniejszego postępowania.

Miejscowość, data 		Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

…..................................................................................................................................

ZP.271.1.2020

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dla  zamówienia publicznego na realizację zadania pn.:

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Gietrzwałd ul. Olsztyńska 2 ,11-036 Gietrzwałd

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale V SIWZ.

Miejscowość, data

…....................................

.....................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zamawiający: ……………………………………………… uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w ………………….. [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego Oświadczenie Własnego Wykonawcy, na potrzeby niniejszego postępowania.

Miejscowość, data

…....................................

.......................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

ZP.271.1.2020

(wypełnić jeśli dotyczy)

OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………...……………………..………………………….… (należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Miejscowość, data

…....................................

.......................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących zdolności technicznej i zawodowej, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów (wypełnić jeśli dotyczy):

- ………………………………………………………………………………………………

- ..………………………………………………………………………………………….…

w następującym zakresie: …………………………………………………………..…………..

…………………………………………………………………………………………………………………….…

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Miejscowość, data

…....................................				.......................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

- Zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Zamawiający: ……………………………………………… uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w ………………….. [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego Oświadczenie Własnego Wykonawcy, na potrzeby niniejszego postępowania.

Miejscowość, data

…....................................				.......................................................................

Podpis (y) i pieczęć imienna osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU (wzór)

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp

Ja/My niżej podpisani, ………………………….….……………..………………..……………………………

(imię i nazwisko składającego zobowiązanie)

działający w imieniu .............................................................................................................................................

(wpisać nazwę i adres podmiotu)

# oświadczamy, że w ramach przetargu nieograniczonego na realizację zadania p.n.: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie,  na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp udostępniamy Wykonawcy:

.......................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy, któremu udostępniane są zasoby)

nasze zasoby, tj.:

            - Zdolność techniczna lub zawodowa Wykonawcy, w zakresie wymaganego doświadczenia Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………

(należy szczegółowo określić, co zostanie udostępnione Wykonawcy oraz jaką część prac lub czynności będzie wykonywał inny podmiot)

            - Zdolność techniczna lub zawodowa osób skierowanych do realizacji zamówienia, w zakresie osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wymaganych przez Zamawiającego:

………………………………………………………………………………………………………………………

(należy szczegółowo określić, kto zostanie udostępniony Wykonawcy oraz jakie czynności będzie wykonywał)

            - Sytuacja finansowa lub ekonomiczna wymagana przez Zamawiającego:

………………………………………………………………………………………………………………………

(należy szczegółowo określić jakie zasoby finansowe lub ekonomiczne zostaną udostępnione Wykonawcy)

4.	Ponadto oświadczam/y, że:

1)	udostępniam/y wskazane wyżej zdolności na cały okres realizacji zamówienia, tj.

…………………………………………………………………………………………..…..

(należy wpisać okres udziału podmiotu udostępniającego swój potencjał w wykonywaniu zamówienia)

- wymienione zdolności zostaną udostępnione Wykonawcy na podstawie umowy:

………………………………………………………………………………………….……

(np. umowa cywilno-prawna, umowa na podwykonawstwo, umowa o współpracy itp.)

- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.

.........................................,dn. ............................

Miejsce i data złożenia zobowiązania

……………….………............................

Podpis(y) i pieczęć imienna osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu trzeciego

POUCZENIE

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innego podmiotu, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia dotyczącego w/w podmiotu.

Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedkłada także wszystkie dokumenty określone w rozdz. VI SIWZ dotyczące tego podmiotu potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

Załącznik nr  4

Nazwa i adres Wykonawcy...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zamawiający:	Gmina Gietrzwałd

Przedmiot zamówienia:	„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie”

  - Wykaz osób,

  - którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w niniejszej SIWZ

| Nazwisko i imię | Planowany zakres wykonywanych czynności | Opis posiadanych uprawnień, kwalifikacji, wykształcenia | Doświadczenie zawodowe | Podstawa do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kierownik budowy |  |  |  |

Uwaga!

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Oświadczam , że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

.................................................			.……..........................................................

Miejscowość, data						Podpis czytelny lub podpis i pieczęć imienna

Załącznik nr 5 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy...........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Zamawiający:	Gmina Gietrzwałd

Przedmiot zamówienia:	„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie”

/SKŁADANE

W TERMNIE 3 DNI OD ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP/

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dot. zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie”

Niniejszym oświadczam, iż*):

-	Wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

-	Wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej łącznie z nw. Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia**):

| Lp. | Nazwa podmiotu | Siedziba |
| --- | --- | --- |

................... dnia ......................r. 		.............................................................

(miejscowość)					/podpis składającego oświadczenie/

* Niepotrzebne skreślić,

** Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, Wykonawca może przedstawić dowody wykazujące, że istniejące powiązania z ww. Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 9 do SIWZ

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO *

Ja (imię i nazwisko) : …………………………………………………………………………………………….……

reprezentujący firmę (nazwa firmy) : …………………………………………………………………………………………………

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze : …………………………………………………………………………………………………

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotu zamówienia:

„Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gietrzwałdzie”

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

…………………………………………

(podpis)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.