Gietrzwałd, dnia 14 marca 2022 r.

RRG.6220.1.2020

DECYZJA NR 4 DŚ/2022

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, oraz art. 80, art. 82, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 88 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez TIFFI TRADE MARKS Sp. z o.o. działającą przez pełnomocnika Pana Mateusza Rutkowskiego

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 
farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 
techniczną w miejscowości Woryty, Gmina Gietrzwałd

I. na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia wskazuję na konieczność podjęcia następujących działań:

- W celu wyeliminowania negatywnego oddziaływania na chronione gatunki ptaków, prace związane z budową farmy fotowoltaicznej, w tym położenie podziemnej linii kablowej, należy przeprowadzić poza okresem od 1 marca – 31 sierpnia;

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane i budowlano-montażowe prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach 600-2200;

- Prowadzić najmniej uciążliwą technologię prac budowlanych - poszczególne etapy pracy powinny być zaplanowane; w czasie postoju pojazdów należy wyłączać silniki, itp.;

- Zaplecze i bazę sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu. Wyposażyć 
w niezbędną ilość pojemników, kontenerów, koszy do gromadzenia odpadów 
i zapewnić ich sukcesywny wywóz.

- Należy używać wyłącznie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych ze sprzętu czy pojazdów.

- w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne w fazie realizacji inwestycji należy:

- w ramach zaplecza budowy przygotować utwardzony i zabezpieczony plac manewrowy dla pojazdów i maszyn użytkowanych, który będzie dysponował miejscami postoju oraz ewentualnego serwisowania maszyn budowlanych 
i pojazdów, a także magazynowania substancji chemicznych, olejów, paliw
i odpadów;

- systematycznie kontrolować stan techniczny pojazdów i urządzeń pod kątem wycieków substancji ropopochodnych;

- zapewnić dostępność sorbentów na terenie budowy, właściwych w zakresie ilości i rodzaju potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych - sorbenty do neutralizacji substancji szkodliwych, w  tym ropopochodnych (np. paliw, smarów) i syntetycznych (np. olejów). W sytuacji wystąpienia wycieku związków ropopochodnych zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt bezzwłocznie zebrać i przekazać uprawnionemu odbiorcy odpadów;

- tankowanie pojazdów i maszyn prowadzić zasadniczo na stacjach paliw; na terenie budowy dopuszcza się tankowanie uzupełniające i dla mniejszego sprzętu, które należy prowadzić na terenie uszczelnionym, zabezpieczonym 
w sorbenty.

- Materiały i elementy składowe instalacji dowozić sukcesywnie, w miarę potrzeb 
i składować w miejscach do tego wyznaczonych, zabezpieczonych przed działaniem czynników pogodowych;

- Prace budowlane należy prowadzić w ten sposób, aby minimalizować powierzchnie jednocześnie otwartych wykopów i niezwłocznie je zasypywać, tak aby w miarę możliwości nie pozostawały one otwarte na noc. Jeżeli jednak zajdzie konieczność pozostawienia otwartych wykopów to należy zabezpieczyć je przed możliwością wpadania do nich zwierząt (np. płazów, drobnych ssaków), przy braku takiej możliwości należy dokonywać systematycznych przeglądów takich miejsc 
z ewentualnym odłowem i wypuszczeniem uwięzionych zwierząt, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń z zakresu ochrony gatunkowej;

- Po zakończeniu układania linii kablowej teren, w obrębie którego wykonano wykopy należy przywrócić do stanu pierwotnego;

- W trakcie realizacji przedsięwzięcia zapewnić pracownikom dostęp do sanitariatów.

- Ścieki sanitarne w fazie realizacji inwestycji gromadzić w przenośnych kabinach sanitarnych, wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, z zapewnieniem regularnego ich opróżniania przez specjalistyczne firmy;

- Zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, kontenerach/pojemnikach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie przez uprawnione podmioty. Masy ziemne z wykopów należy zagospodarować na terenie inwestycji;

- Wody opadowe i roztopowe odprowadzać bez podczyszczenia do gruntu na teren działki Inwestora.

- Po etapie montażu paneli teren farmy należy obsiać mieszanką traw i roślin motylkowych, a następnie nie podejmować działań zapobiegających rozwojowi roślin zielnych (np. pielenia i stosowania herbicydów) co zwiększy bioróżnorodność przedmiotowego terenu;

- Koszenie powinno odbywać się po okresie 1 sierpnia, tak aby porastające przedmiotowy teren rośliny mogły wydać nasiona co zwiększy bazę pokarmową dla owadów oraz niektórych grup ptaków, a co za tym idzie również dla innych gatunków ptaków i małych ssaków odżywających się owadami, koszenie powinno odbywać się od centrum w kierunku granic farmy fotowoltaicznej co umożliwi ucieczkę zwierzętom;

- W przypadku zastosowania transformatorów olejowych należy zabezpieczyć je przed wyciekiem, poprzez zamontowanie szczelnej misy olejowej, gwarantującej pomieszczenie całej objętości oleju znajdującego się w urządzeniu na wypadek jego awarii. Misa olejowa powinna być wykonana z materiału zapewniającego nie przedostanie się oleju do środowiska gruntowo-wodnego.

- Odpady wytwarzane w związku z serwisowaniem projektowanej instalacji czasowo magazynować na terenie inwestycji w wyznaczonych pojemnikach lub kontenerach 
i przekazywać do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane uprawnienia;

- Wszelkie otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń inwertera, transformatora 
i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, należy zasłonić siatką 
o oczkach maks. 1 cm. średnicy, aby uniemożliwić zajmowanie tych obiektów przez nietoperze.

- W przypadku konieczności mycia paneli fotowoltaicznych stosować wodę demineralizowaną, dowożoną z zewnątrz, bez dodatku detergentów;, a przy silnym ich zabrudzeniu stosować wodę i środki biodegradowalne.

- W projekcie budowlanym należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

    - zaprojektować konstrukcje wsporcze paneli fotowoltaicznych mocowane w gruncie metodą bezfundamentową, bezpośrednio wbijane w ziemię;

    - transformatory olejowe należy zabezpieczyć przed wyciekiem poprzez zamontowanie szczelnych mis olejowych, będących w stanie pomieścić całą objętość oleju 
w przypadku awarii;

    - ogrodzenie terenu farmy fotowoltaicznej zaprojektować z siatki ogrodzeniowej 
o wielkości oczek co najmniej 50 mm; powinna być ona uniesiona nad powierzchnią ziemi na odległość co najmniej 20 cm w celu umożliwienia migracji przez teren farmy fotowoltaicznej bezkręgowcom oraz płazom, gadom i małym ssakom.

- Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdza się konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz postępowania 
w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

- Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 26.03.2020 r. TIFFI TRADE MARKS Sp. z o.o. działająca przez pełnomocnika Pana Mateusza Rutkowskiego wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie naziemnej elektrowni fotowoltaicznej na działce o nr ew. 156 obręb Woryty, gmina Gietrzwałd, gmina Gietrzwałd. Analiza dostarczonej dokumentacji wykazała braki, 
w związku z powyższym wnioskodawca został trzykrotnie wezwany do uzupełnienia pismami kolejno z dnia 31.03.2020 r., 21.04.2020 r. oraz 8.06.2020 r. Wyjaśnienia oraz brakujące dokumenty zostały złożone w dniach 16.04.2020 r., 17.04.2020 r., 26.05.2020 r., 28.05.2020 r. 04.06.2020 r. oraz 29.06.2020 r.

W dniu 1.07.2020 r. Wójt Gminy Gietrzwałd wszczął postępowanie administracyjne, zawiadamiając o tym fakcie pisemnie wszystkie strony postępowania.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 54 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) - tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 
8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy.

Na mocy art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) Wójt Gminy Gietrzwałd pismem z dnia 1.07.2020 r., znak: RRG.6220.1.2020 wystąpił do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

z prośbą o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko, załączając m.in. kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, mapę z wrysowanym przedsięwzięciem oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał opinię sanitarną znak: ZNS.4083.84.2020.MG z dnia 20.07.2020 r., w której uznał, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało opinię znak:
GD.ZZŚ.2.435.108.2020.AW z dnia 13.07.2020 r., w której nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W opinii wskazano konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań zamieszczonych w punkcie I niniejszego dokumentu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem   
z dnia 15.07.2020 r., znak: WOOŚ.4220.370.2020.AD.1, nałożył na wnioskodawcę konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
i ustalił pełny zakres raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.).

Wójt Gminy Gietrzwałd dokonał oceny zgromadzonych dowodów w sprawie, przy jednoczesnym uwzględnieniu art. 68 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy z dnia 3 października 2008 r. Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opinię z dnia 15.07.2020 r., jak również mając na uwadze uwarunkowania wymienione w art. 63 ustawy, kwalifikujące przedsięwzięcie do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że ze względu na rodzaj, charakter i skalę inwestycji oraz jej usytuowanie (lokalizacja na obszarze cennym przyrodniczo, objętym ochroną), realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z możliwością wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze.

Wobec powyższego w drodze postanowienia z dnia  26.08.2020 r. Wójt Gminy Gietrzwałd uznał, że dla planowanego przedsięwzięcia należy wykonać raport oddziaływania na środowisko, wraz z uwzględnieniem szczególnych uwarunkowań jak przedstawiono w opinii RDOŚ w Olsztynie, organu specjalnie powołanego do ochrony przyrody.

W dniu 28.09.2020 r. postępowanie w sprawie zostało zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę wymaganego raportu, który wpłynął dnia 14.05.2021 r. Po podjęciu postępowania postanowieniem z dnia 26.05.2021 r. ponownie skierowano na mocy art. 77 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) pismem 
z dnia 26.05.2021 r., znak: RRG.6220.1.2020 prośbę o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Ponadto 
z uwagi na zwiększoną moc elektrowni oraz ilość paneli ponownie skierowano prośbę 
o uzgodnienie na mocy art. 77 ust. 1 pkt 2) i pkt. 4) ustawy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W odpowiedzi Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu poinformował pismem GD.ZZŚ.435.113.2021.PK z dnia 10.06.2021 r., że podtrzymuje swoją dotychczasową opinię, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie wydał pozytywną opinię 
w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych oraz zdrowotnych znak: ZNS.9022.5.63.2021.MG z dnia 16.06.2021 r., w której uznał, iż dla planowanego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W toku prowadzonego postępowania Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
w Olsztynie pismem z 27.08.2021 r. zwrócił się do Wójta Gminy Gietrzwałd o uzupełnienie przedłożonej dokumentacji zgodnie z art. 77 ust. 2 ustawy. W dniu 03.09.2021 r. przedłożono wymagane dokumenty. Ponadto pismami z 10.09.2021 r. i 25.11.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko. W dniu 09.12.2021 r. przedłożono stosowne uzupełnienie raportu, co umożliwiło organowi rozpatrzenie sprawy.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem  z dnia 31.01.2022 r., znak: WOOŚ.4221.41.2021.BG.7 uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie naziemnej elektrowni fotowoltaicznej o mocy szczytowej do 2 MW w obszarze działek nr ew. 156/1 i 156/2 obręb Woryty, gmina Gietrzwałd oraz określił warunki wymienione w punktach  I, II i III niniejszej decyzji.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 
2 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Działki nr 156/1 i 156/2 obręb 0021 Woryty (powstałe w wyniku dokonanego w międzyczasie podziału działki 156) na których będzie realizowanie zamierzenie mają łącznie powierzchnię 3,92 ha. Powierzchnia zajęta przez inwestycję, która ulegnie przekształceniu oraz zabudowaniu wyniesie do 2,9 ha. Obejmie ona całą działkę 156/2 oraz część działki nr 156/1 - teren na wschód od pasa ochronnego linii 110 kV, przebiegającej przez tą działkę. Teren planowanej inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Farma fotowoltaiczna posiada dostęp do drogi publicznej. Dojazd do działki, na której zlokalizowana zostanie farma fotowoltaiczna o mocy do 2 MW zapewniony będzie poprzez istniejącą drogę publiczną (gruntową) oznaczoną na mapie ewidencyjnej jako działka nr ewidencyjnym 154/1. Na terenie inwestycji zostanie wykonana utwardzona (utwardzenie kruszywem/tłuczniem) droga dojazdowa oraz plac manewrowy na potrzeby obsługi stacji transformatorowej oraz obsługi elektrowni PV. Plac manewrowy będzie stanowił także zaplecze budowy (będzie odpowiednio utwardzony i uszczelniony).

Teren, na którym zostanie zrealizowana inwestycja to obecnie grunt rolny, niewykorzystywany do upraw (łąka). W sąsiedztwie znajdują się grunty rolne i skupiska leśne. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa (o charakterze zagrodowym) znajduje się 
w odległości ok. 340 m na północ od granic działek inwestycyjnych.

W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowana farma fotowoltaiczna (PV) o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną. W skład instalacji wejdą:

- panele fotowoltaiczne – inwestor zaplanował montaż paneli o mocy min. 340 W. Przy tak założonej mocy do budowy farmy zostanie zużytych do 5882 paneli fotowoltaicznych (na etapie realizacji moc paneli może być wyższa)

- inwertery konwertujące prąd stały (DC) na prąd zmienny (AC) w ilości do 20 szt. 
o mocy jednostkowej minimum 100 kW

- kontenerowa stacja transformatorowa do 2000 kVA wyposażona w rozdzielnicę nN, rozdzielnicę SN oraz transformator olejowy o mocy dobranej na etapie projektu budowlanego/wykonawczego w ilość 1 sztuki (dokładna ilość stacji i ich moc na etapie projektowania)

- drogi wewnętrzne gruntowe

- infrastruktura naziemna i podziemna (konstrukcje wsporcze wbijane, okablowanie, ogrodzenie - siatka bez podmurówki)

- linia kablowa energetyczna

- przyłącze elektroenergetyczne SN-15kV od planowanej stacji transformatorowej do miejsca przyłączenia wskazanego przez odpowiedniego operatora sieci elektroenergetycznej;

- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją farmy PV (m.in. systemy monitoringu, nadzoru).

Panele będą mocowane na stalowej (lub opcjonalnie aluminiowej) konstrukcji wolnostojącej w wertykalnym układzie rzędów. Głębokość osadzenia podpór (zakotwienia w gruncie) przewidziana jest na ok. 1,5 m - zależnie od badań geologicznych. Panele fotowoltaiczne układane będą na specjalnych stołach, a łączna wysokość konstrukcji wyniesie do 5 m nad poziomem gruntu. Będzie to konstrukcja o stałym kącie nachylenia 250 – 350, wykonana z wcześniej przygotowanych, częściowo złożonych elementów, nie wymagających cięcia. W obrębie działki poszczególne komponenty rozwożone będą samochodami o masie poniżej 3,5 tony.

Panele będą pokryte nowoczesnymi, przyjaznymi dla środowiska powłokami antyrefleksyjnymi eliminującymi efekt lśnienia (istotne ze względu na ochronę ptaków) 
- każda kolejna generacja paneli PV pochłania większy procent padających na nie promieni bo w ten sposób zwiększa się ich produktywność (każde odbicie to strata). “Tafla” paneli PV nie będzie się wyróżniała się spośród otoczenia. Będzie ona nieistotna 
i nie spowoduje u ptaków dezorientacji terenowej, pomylenia instalacji z powierzchnią wody u ptaków wodno – błotnych, czy zakłóceń u ptaków orientacji w czasie wędrówek przy pomocy nawigacji słonecznej. Panele słoneczne mają płaską powierzchnię, nie pochłaniającą fal dźwiękowych emitowanych przez nietoperze, w związku z powyższym traktowane są przez te ssaki jak każda inna, pionowa przeszkoda w terenie

Poszczególne panele połączone kablami solarnymi izolowanymi utworzą sekcje. Każda z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterami) za pomocą kabli solarnych biegnących w korytarzach połączonych z metalową konstrukcją nośną. Rolą inwerterów jest zamiana prądu stałego DC produkowanego przez panele na prąd zmienny AC. Liczba i rodzaj inwerterów dobrane zostaną do zastosowanego typu panela PV. Falowniki napięcia połączone zostaną kablami solarnymi ze stacją transformatorową/ rozdzielnicą nn/ SN wyposażoną w niezbędne układy pomiarowo – zabezpieczające. Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie jednej kontenerowej stacji transformatorowej. Stacja będzie obudowana, a obudowa stanowić będą ochronę bezpośrednią przed porażeniem prądem elektrycznym dla ludzi i zwierząt oraz izolację akustyczną przed emisją hałasu do środowiska, a także izolację przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Obudowa to typowy kontener to standard stosowany 
w energetyce. Stacja transformatorowa będzie bezobsługowa, zamykana na klucz, bez dostępu osób nieuprawnionych. Wszelkie prace związane przy jej eksploatacji wykonywane będą przez specjalistyczną firmę.

Na obszarze projektowanej farmy fotowoltaicznej nie będzie stałego oświetlenia 
- jest to przy obecnym stanie technologii zbędne. Farma fotowoltaiczna to obiekt bezobsługowy - zamknięty, a systemy monitoringu funkcjonują w oparciu o podczerwień (kierunkowe oświetlacze IR przy kamerach) - zakres promieniowania jest niewidzialny dla ludzkiego oka i dla oczu większości zwierząt, w tym występujących w Polsce nietoperzy.

Na miejscu budowy planowane są do wykonania następujące główne etapy prac (nie są podane chronologicznie, gdyż część z nich można wykonywać równolegle):

- Uporządkowanie i zabezpieczenie terenu budowy. Nie przewiduje się przy tym kolizji z urządzeniami melioracji wodnych, takimi jak m.in. rowy, ciągi drenarskie czy rurociągi,

- Przygotowanie utwardzonego i zabezpieczonego placu manewrowego dla pojazdów i maszyn użytkowanych w trakcie budowy. Zaplecze to będzie dysponowało miejscami postoju oraz ewentualnego serwisowania maszyn budowlanych i pojazdów, a także magazynowania substancji chemicznych, olejów, paliw, odpadów, bądź innych materiałów mogących negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne,

- Budowa zaplecza socjalnego. Inwestor zapewni przenośne toalety posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki dostarczy do oczyszczalni ścieków,

- Budowa ogrodzenia,

- Montaż konstrukcji pod panele w tym kafarowanie,

- Montaż paneli PV,

- Budowa stacji transformatorowej. Stacja transformatorowa zabezpieczona zostanie przed ewentualnymi wyciekami, a transformator olejowy (o ile inwestor wybierze taki typ transformatora - obecnie najpopularniejszego dla większych instalacji PV) wyposażony zostanie w szczelną misę olejową, która pomieści co najmniej 100% oleju jaki będzie zawierał zastosowany transformator,

- Montaż okablowania i uziemienia,

- Montaż elementów infrastruktury, ich konfiguracja, wykonanie przyłącza do sieci,

- Uporządkowanie terenu budowy,

- Obsianie terenu trawą. Utrzymanie roślinności na terenie elektrowni fotowoltaicznej prowadzone będzie bez użycia pestycydów i nawozów.

Możliwość realizacji przedsięwzięcia poprzedzona została analizą wariantową uwzględniającą różne rozwiązania techniczne w zakresie posadowienia w gruncie konstrukcji wsporczych. W ramach analizy rozważano wariant 1, opisany powyżej, polegający na budowie elektrowni fotowoltaicznej z zastosowaniem konstrukcji wsporczej bezpośrednio wbijanej w grunt tzw. kafarem, na głębokość ok. 1,5 m, oraz wariant 2, alternatywny, który zakłada wykonanie konstrukcji wsporczych zakotwiczonych 
w betonowym fundamencie. Alternatywny wariant polegałby na wykonaniu w gruncie otworów pod fundament, a następnie trwałym zakotwieniu słupa stalowego w betonowym fundamencie wykonywanym „na mokro” na miejscu realizacji inwestycji. Ze względu na konieczność zużycia większej ilości materiałów i surowców oraz większą ingerencję 
w glebę, zajęcie większej powierzchni biologicznie czynnej w wariancie alternatywnym, gdzie znacząca część powierzchni gruntu byłaby przykryta przez betonowe podstawy stelaży, wybrano do realizacji wariant 1 budowy elektrowni, proponowany przez wnioskodawcę, jako racjonalny wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

Przewiduje się, że oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko będzie niewielkie i związane przede wszystkim z etapem jej budowy, jak również ewentualnej likwidacji. Aktualnie na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie występują żadne zabudowania, w związku z czym w ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się prac rozbiórkowych. Realizacja inwestycji nie będzie również wymagała wycinki drzew 
i krzewów.

Okres realizacji projektu potrwa maksymalnie 4 do 6 miesięcy. Ostateczny czas prac jest uzależniony od czynników pogodowych oraz ilości ekip montażowych pracujących równolegle przy montażu paneli. Harmonogram prac zostanie ustalony w taki sposób, aby nie prowadzić ich w okresie rozrodczym ptaków i zwierząt.

Na etapie realizacji inwestycji zanieczyszczenia emitowane do atmosfery powstaną wyłącznie na skutek prowadzonych prac budowlanych. Będą one prowadzone przez wykwalifikowane ekipy, w oparciu o najnowocześniejsze technologie i sprawny technicznie sprzęt. Sam proces budowy nie jest skomplikowany i nie wymaga użycia ciężkich maszyn ani specjalnych technologii. Jedynymi elementami farmy fotowoltaicznej wymagającymi fundamentowania będą obiekty transformatora wraz ze stacją transformatorową. Elektryczne instalacje wewnętrzne ułożone zostaną w ziemi na głębokości ok. 50 cm. Kable elektroenergetyczne (w tym do punktu przyłączenia do sieci SN) ułożone zostaną na głębokości ok. 0,8 - 1,0 m pod powierzchnią ziemi. W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej wykorzystany zostanie niewielki kafar samojezdny, ładowarka uniwersalna, koparka, narzędzia ręczne. Na teren budowy dostarczone będą gotowe elementy, a na miejscu zostanie wykonany jedynie ich montaż. Materiały 
i elementy składowe instalacji będą dowożone sukcesywnie, w miarę potrzeb 
i składowane w miejscach do tego wyznaczonych, zabezpieczone przed działaniem czynników pogodowych. Oddziaływanie to będzie miało charakter bezpośredni, krótkotrwały oraz odwracalny i ustanie tuż po zakończeniu prac.

Konsekwencją wykonanych robót budowlanych będzie emisja do atmosfery różnego rodzaju substancji chemicznych (pyły, gazy - tlenki azotu, siarki, węgla, węglowodory alifatyczne). Powstaną one podczas użycia sprzętu budowlanego oraz 
w wyniku spalania paliw przez samochody. Do prac wykonywanych w czasie realizacji inwestycji, które powodują emisję zanieczyszczeń do atmosfery należą:

- transport materiałów i prefabrykatów oraz ich rozładunek

- prace ziemne związane z posadowieniem konstrukcji pod panele, montaż paneli, wykonywanie wykopów pod okablowanie, wykonywanie fundamentów pod budynki stacji transformatorowej

- segregacja i wywóz odpadów

- uporządkowanie terenu po zakończonej budowie.

Oddziaływanie inwestycji na powietrze atmosferyczne, a tym samym poziom emisji substancji będzie mieścić się w granicach poziomów dopuszczalnych. Proces budowy będzie realizowany w oparciu o wymogi ustawowe dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego.

Podczas etapu budowy instalacji wystąpi krótkotrwałe zwiększenie poziomu hałasu, który powstanie na skutek pracy maszyn i urządzeń oraz silników pojazdów. Hałas maszyn budowlanych będzie występował czasowo w godzinach pracy ekip realizujących zadanie. Wpływ na klimat akustyczny należy uznać za zjawisko tymczasowe, typowe dla tego rodzaju robót. Zakłada się, iż hałas nie przekroczy 60 dB i tym samym będzie on niższy od poziomów dopuszczalnych dla prac wykonywanych w porze dziennej (zarówno dla terenów poza obszarem mieszkalnym jak i dla obszarów zabudowy mieszkaniowej). Nie planuje się wykonywania żadnych prac w porze nocnej. Stąd też można całkowicie wykluczyć oddziaływanie akustyczne inwestycji na tereny zamieszkałe w porze nocnej. Zasięg przestrzenny hałasu to w zależności od użytkowanych narzędzi zaledwie kilkadziesiąt metrów. Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia od najbliższych terenów zamieszkałych, można stwierdzić, iż będzie on obojętny dla mieszkających tam osób. Hałas generowany przez maszyny ustanie w momencie zakończenia prac budowlanych

W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem przygotowany zostanie utwardzony i zabezpieczony plac manewrowy dla pojazdów 
i maszyn użytkowanych w trakcie budowy (zaplecze budowy), który będzie dysponował miejscami postoju oraz ewentualnego serwisowania maszyn budowlanych i pojazdów, 
a także magazynowania substancji chemicznych, olejów, paliw, odpadów. Stan techniczny pojazdów i urządzeń, stanowiących potencjalne źródło zanieczyszczenia gruntu i wód substancjami ropopochodnymi będzie systematycznie kontrolowany. W trakcie realizacji inwestycji zapewniona zostanie dostępność sorbentów właściwych w zakresie ilości i rodzaju potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych. W sytuacji wystąpienia wycieku związków ropopochodnych zużyty sorbent bądź zanieczyszczony grunt zostanie bezzwłocznie zebrany i przekazany zostanie uprawnionemu odbiorcy odpadów. Dla samochodów oraz większych maszyn tankowanie będzie miało miejsce na stacjach paliw. Na terenie budowy będzie odbywało się ewentualne tankowanie uzupełniające i dla mniejszego sprzętu.

Jak wynika z powyższego faza realizacji planowanego przedsięwzięcia wiązać się będzie z okresowym wzrostem emisji spalin i zapylenia oraz poziomu hałasu spowodowanego pracami budowlano-montażowymi oraz transportem materiałów 
i prefabrykatów. Będą to emisje o charakterze przejściowym. W celu ich zminimalizowania czas trwania prac zostanie ograniczony do pory dnia, tj. godzin pomiędzy 6:00 i 22:00, 
a wszystkie roboty budowlane i montażowe będą wykonywane przy pomocy sprawnych maszyn i urządzeń. Wykonawca prac budowlanych będzie prowadzić najmniej uciążliwą technologię prac budowlanych - poszczególne etapy pracy powinny być zaplanowane, 
natomiast w czasie postoju pojazdów należy wyłączać silniki, itp. Przewiduje się, że zasięg uciążliwości powodowanych w fazie budowy obiektów elektrowni fotowoltaicznej ograniczy się do najbliższego otoczenia, a emisja substancji zanieczyszczających oraz hałasu będzie miała charakter krótkoterminowy i ustanie wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia powstawać będą ścieki bytowe, wytwarzane przez pracowników biorących udział w budowie elektrowni fotowoltaicznej. W ramach zaplecza socjalnego zapewnione zostaną przenośne toalety posiadające szczelne zbiorniki na ścieki socjalno-bytowe, a wytworzone ścieki wywożone będą do oczyszczalni ścieków.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będą powstawały w niewielkich ilościach odpady, przede wszystkim inne niż niebezpieczne, typowe dla tego rodzaju inwestycji. Proces powstawania odpadów będzie ograniczony czasowo (maks. 4 - 6 miesięcy) 
i wystąpi jedynie na działkach przeznaczonych na realizację inwestycji. Zastosowana technologia budowy pozwala znacznie ograniczyć ilość powstających odpadów. Na teren budowy zostaną dostarczone gotowe elementy, a na miejscu odbędzie się jedynie ich montaż. Dzięki metodzie posadowienia konstrukcji pod panele (wbijanie ich w grunt) nie będzie konieczności użycia zaprawy budowlanej, co wiązałoby się z powstaniem znacznej ilości odpadów, w tym dużej ilości gruzu. Odpady, które powstaną będą typowe dla tego rodzaju inwestycji. Głównie będą to: opakowania po materiałach budowlanych, tektura, folie, uszkodzone elementy stalowe, uszkodzone w transporcie panele PV, elementy aluminiowe oraz fragmenty kabli. Wszystkie odpady będą czasowo magazynowane na miejscu budowy w wyznaczonych do tego miejscach, w szczelnych, oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu, w sposób zabezpieczający przed czynnikami atmosferycznymi i dostępem osób nieuprawnionych, a następnie będą odbierane przez uprawnione podmioty. Nie przewiduje się wytworzenia odpadowych mas ziemnych 
– przewiduje się jedynie zdjęcie na odkład wierzchniej warstwy humusu w miejscach wykopów i wykorzystanie go na miejscu po zakończeniu prac. Po zakończeniu wszystkich prac budowlanych teren przedsięwzięcia zostanie uporządkowany.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przyjęte rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej zabezpieczą środowisko przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do wód podziemnych oraz gruntu.

W czasie realizacji przedsięwzięcia nie będą wykorzystywane żadne urządzenia, których praca mogłaby powodować zagrożenie dla środowiska w zakresie emisji pola lub promieniowania elektromagnetycznego. Ewentualne urządzenia elektryczne będą zasilane za pomocą przenośnych agregatów prądotwórczych i będą pracowały przy napięciu zasilania 230V lub 400V, tj. przy napięciu niskim, podobnie jak wszystkie urządzenia domowe, stąd też generowane przez nie pola elektromagnetyczne będą pomijalne w stosunku do panującego tła elektromagnetycznego. Jedynym źródłem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie fal średnich i mikrofal mogą być stacjonarne urządzenia geodezyjne, wykorzystywane do dokładnych pomiarów geodezyjnych z wykorzystaniem standardu GPS, takie jak np. radiowe punkty referencyjne. Ze względu na bardzo mała moc tych urządzeń, zasięg ich oddziaływania jest niewielki, ograniczony do kilkucentymetrowego obszaru wokół anteny nadawczej.

Farma fotowoltaiczna jest instalacją bezobsługową. Do prawidłowego działania potrzebuje jedynie energii pochodzącej ze słońca. Dlatego też nie ma konieczności stałego przebywania pracowników i budowy zaplecza socjalnego. Biorąc pod uwagę jej bezinwazyjność, bezobsługowość, zastosowanie najnowocześniejszych technologii, 
a także proekologiczny charakter można stwierdzić, iż jest ona inwestycją praktycznie nie emitującą zanieczyszczeń. Wyjątek będą tu stanowiły przeprowadzane sporadycznie prace konserwacyjne i ewentualnie naprawcze. Z racji ich niskiej częstotliwości nie wpłyną na stan środowiska, gdyż praktycznie nie będą emitowały zanieczyszczeń do atmosfery.

Do prac wykonywanych na etapie eksploatacji można zaliczyć:

- Koszenie trawy - odbywa się przy pomocy kosiarek spalinowych maksymalnie dwa razy do roku, w zależności od wyboru mieszanki traw do obsiania farmy PV oraz intensywności wzrostu roślin, a spalane przez nie paliwo będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do środowiska w sposób niezauważalny. Na farmie nie będą stosowane środki ochrony roślin ani nawozy mineralne. Należy w tym miejscu zauważyć, że przy niezbyt intensywnym koszeniu (2 x w roku tylko wtedy gdy to konieczne, gdyż rośliny zagrażają funkcjonowaniu instalacji) farma PV pełni funkcję łąki nie pozbawiając naturalnego środowiska cennych zasobów przyrodniczych.

- W okresie bardzo śnieżnej zimy czasami zachodzi konieczność usunięcia pokrywy śnieżnej z powierzchni paneli. Biorąc pod uwagę obecne, prawie bezśnieżne zimy zakłada się, iż taka sytuacja nie wystąpi. W standardowych warunkach konstrukcja panelu i sposób jego montażu (pod kątem) umożliwia samoistne zsuwanie się warstwy śniegu (dodatkowo panel podczas pracy nagrzewa się co topi śnieg ułatwiając ruch śnieżnej warstwy).

- Mycie paneli - przy zastosowaniu paneli tradycyjnych nie wykonuje się mycia paneli lub ewentualnie nie częściej niż raz w roku. Inwestor rozważa zastosowanie paneli z powłoką grafenową, samoczyszczącą. Dzięki takiemu rozwiązaniu czyszczenie paneli może odbyć się raz na trzy lata. Podczas czyszczenia paneli źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery będzie warstwa kurzu zebrana na powierzchni panela, zwłaszcza podczas długiego okresu bez opadów. Zanieczyszczenia będą zmywane jedynie przy użyciu wody (nie będą stosowane żadne detergenty ani środki czyszczące). Dzięki temu woda nie zostanie zanieczyszczona i będzie mogła swobodnie infiltrować do gruntu,

- Prace naprawcze - awarie wymagające dużych napraw będą zdarzały się niezwykle rzadko, biorąc pod uwagę bezinwazyjność instalacji, szacuje się, iż może to być okres nawet do 15 lat. Sporadycznie może natomiast pojawić się konieczność drobnych napraw lub kontroli technicznych. Wówczas źródłem emisji będą spaliny pochodzące od samochodów. Jednak z uwagi na sporadyczność opisanej sytuacji należy uznać, że emisja ta nie będzie miała wpływu na stan środowiska.

Źródłem hałasu na etapie eksploatacji będą :

- stacja transformatorowa - transformatory stosowane w energetyce są źródłem hałasu niskoczęstotliwościowego. Zakłada się, że maksymalny poziom hałasu generowany przez transformator będzie o mocy akustycznej do ok. 65 dB. W celu zminimalizowania poziomu hałasu transformator będzie umieszczony 
w specjalnym kontenerze stalowo-betonowym (stosowanie podkładek pod transformatorem i wibroizolatorów dodatkowo ogranicza poziom hałasu), co spowoduje, że hałas ten będzie praktycznie niesłyszalny już obok budynku.

- inwertery - posiadają̨ niezależny system chłodzenia w postaci wentylatora. Hałas generowany przez te urządzenia uzależniony jest od mocy poszczególnej jednostki. W przedmiotowej inwestycji zostaną zastosowane panele, które nie będą wyposażone w wentylatory służące do chłodzenia konstrukcji ogniw. Brak systemu chłodzenia paneli automatycznie oznacza brak wytwarzania przez nie hałasu na etapie eksploatacji. Chłodzenie paneli odbywać się będzie w sposób naturalny z wykorzystaniem obiegu powietrza atmosferycznego.

Zarówno hałas emitowany przez inwertery, jak i przez stację transformatorową można określić jako punktowy, nie będzie on zupełnie słyszalny już w odległości ok. 5 m, a w przypadku większości współczesnych inwerterów nawet z odległości 2 m. Stąd też nie będzie on słyszalny poza terenem działki. Dla mieszkańców okolicy działki inwestycyjnej dźwięki generowane przez infrastrukturę farmy PV będą niezauważalne - zwłaszcza, że pomiędzy farmą PV a zabudowaniami osiedla domów jednorodzinnych znajduje się pas zieleni dodatkowo tłumiący dźwięki.

Praca elektrowni fotowoltaicznej będzie źródłem niewielkiego promieniowania elektromagnetycznego. Największe wartości promieniowania elektromagnetycznego przewiduje się w pobliżu stacji transformatorowej (a właściwie w jej wnętrzu) oraz 
w bezpośrednim sąsiedztwie inwerterów. Sieć kablowa średniego napięcia SN, którą energia wyprodukowana przez farmę dostarczana będzie do systemu energetycznego również będzie generowała pole elektromagnetyczne. Będą to jednak niewielkie wartości oddziaływań, które nie wpłyną na modyfikację, czy pogorszenie stanu klimatu elektromagnetycznego środowiska w miejscu lokalizacji inwestycji i nie spowodują przekroczeń dopuszczalnych natężeń pola magnetycznego i pola elektrycznego 
w środowisku.

Na etapie eksploatacji nie powstaną ścieki socjalno - bytowe. Planowana instalacja będzie bezobsługowa. Do jej działania nie jest wymagana budowa zaplecza socjalnego oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. W fazie funkcjonowania przedsięwzięcia wody opadowe z terenów objętych inwestycją będą swobodnie infiltrowały do gleby. Można je zaliczyć do wód czystych, nieskażonych substancjami ropopochodnymi, czy też innymi zanieczyszczeniami.

Inwestycja będzie praktycznie bezobsługowa, bez konieczności przebywania na niej pracowników a tym samym bez konieczności budowy zaplecza sanitarnego (powstanie ono jedynie na czas budowy). To ogranicza do minimum ilość powstających odpadów w fazie eksploatacji. Będą to jedynie odpady powstałe w wyniku prac konserwacyjnych (koszenie trawy, mycie paneli) i ewentualnych napraw. W ten sposób mogą powstać: opakowania z tektury i tworzyw sztucznych, zużyte elementy instalacji oraz odpady biodegradowalne. Będą one czasowo magazynowane na terenie inwestycji 
w wyznaczonych pojemnikach lub kontenerach i będą cyklicznie lub doraźnie (w miarę potrzeb) przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym wymagane uprawnienia do gospodarowania odpadami. Minimalna ilość powstających odpadów 
w fazie realizacji oraz ich prawidłowe zagospodarowanie, prowadzone zgodnie 
z przepisami prawnymi spowoduje, iż nie będą one miały żadnego wpływu na środowisko przyrodnicze.

Inwestycja nie jest zaliczana do zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Z racji zastosowanej technologii farma będzie praktycznie bezawaryjna.

Jej okres eksploatacji przewiduje się na ok. 25 - 30 lat, w tym okres bez żadnych znaczących napraw szacuje się na ok. 10-15 lat. Procesowi budowy i funkcjonowaniu farmy fotowoltaicznej nie towarzyszy zagrożenie wystąpienia katastrofy budowlanej. Będzie ona obiektem prostym w konstrukcji i obsłudze. W przypadku uszkodzenia poszczególnych elementów farmy będą one podlegały łatwej i prostej wymianie. Na obszarze lokalizacji planowanego przedsięwzięcie nie ma zagrożenia wystąpienia katastrof naturalnych. Inwestycja nie będzie zlokalizowana w strefie zagrożenia powodziowego, w strefie zagrożonej możliwością wystąpienia osuwisk, ruchów skorupy ziemskiej, występowania porywistych wiatrów itp.

Podczas eksploatacji nie występuje zapotrzebowanie na surowce. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa wynosi 1 m 3 /rok jako paliwo do maszyn służących do mycia paneli i wykaszania. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną wynosi ok. 0,1 MWh/rok – zużycie na potrzeby własne instalacji fotowoltaicznej w czasie eksploatacji.

Likwidacja inwestycji planowana jest za ok. 25 – 35 lat. W związku z długą perspektywą czasową oraz rozwojem technologicznym, na tym etapie Inwestor nie jest w stanie określić ilości zużytych do demontażu paneli surowców, materiałów i energii. Zakończenie inwestycji będzie prowadzone przy użyciu najlepszych dostępnych w tym czasie technologii, a teren zostanie zrekultywowany i pozostawiony w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem inwestycji, ich wpływ na środowisko nie będzie większy niż podczas etapu budowy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami, zatwierdzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 r., poz. 1911).

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru dorzecza Wisły – region wodny Dolnej Wisły, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych kod: PLRW20001856299 o nazwie Giłwa z jez. Świętajno, Wulpińskie, Giłwa. JCWP posiada status naturalnej części wód, jest ona niemonitorowana. Stan tych wód oceniony został jako dobry, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego oraz stanu chemicznego.

W powyższej JCWP znajdują się również obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 55), dla których utrzymanie i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Przedmiotowe przedsięwzięcie znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Pasłęki.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych – kod:  PLGW200019, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych określona jest jako niezagrożona. Celem środowiskowym JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i  dobrego stanu chemicznego tych wód.

W obszarze realizacji przedsięwzięcia ani w jego strefie oddziaływania nie występują obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza zasięgiem stref ochronnych ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz obszarów przylegających do jezior. Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego.

W trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, środowisko gruntowo-wodne i wód powierzchniowych będzie właściwie chronione przed jej potencjalnym wpływem, jak również nie będzie negatywnego oddziaływania na jednolite części wód podziemnych 
i powierzchniowych wyodrębnionych na mocy Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r. (Dz.U. z 2016r. poz. 1911 i 1958).

Miejsce realizacji inwestycji znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Pasłęki, w którym obowiązują przepisy uchwały nr XXVI/605/17 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki (Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z 2017 r. poz. 2465). Realizacja planowanej inwestycji nie będzie wiązać się z naruszeniem zakazów ustalonych w stosunku do tego obszaru. Zgodnie z koncepcją zagospodarowania terenu farma PV nie będzie znajdować się w pasie o promieniu 100 m od zbiornika wodnego usytuowanego w kierunku południowym, a w związku z tym nie dojdzie do naruszenia zakazu z § 5 ust. 1 pkt 8 tej uchwały.

W odległości o promieniu 5 km od planowanej inwestycji znajdują się dwa obszary Natura 2000: Dolina Pasłęki PLB280002 oraz Rzeka Pasłęka PLH280006. Leżą one 
w stosunkowo bliskiej odległości od terenu inwestycji, ponieważ oddalone są kolejno: 
ok. 520 metrów i 610 metrów. Po zbadaniu sprawy oceniono, że zamierzenie nie wpłynie negatywnie na cele i przedmioty ochrony oraz integralność sieci Natura 2000.

Dane będące w posiadaniu organu, jak również wyniki badań przyrodniczych zebranych w raporcie o oddziaływania na środowisko, nie wskazują obecności siedlisk gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej, w tym przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000. Opisywany teren nie jest także siedliskiem gatunków roślin, zwierząt oraz miejscem występowania siedlisk przyrodniczych wymienionych 
w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej. Na skutek tej inwestycji nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania w stosunku do rozmieszczenia i zagęszczenia kluczowych gatunków roślin i zwierząt oraz lokalizacji siedlisk przyrodniczych.

Teren ten leży w obszarze korytarza ekologicznego „Dolina Pasleki KPn-12B”, określonego jako istotny korytarz migracji dla populacji dużych ssaków leśnych oraz spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w skali krajowej i kontynentalnej. W związku 
z tym w toku oceny oddziaływania na środowisko poddano analizie wpływ zainwestowania danej części korytarza ekologicznego na faunę, w tym na intensywność wykorzystywania terenu inwestycji i jego sąsiedztwa przez teriofaunę, fragmentację istniejących siedlisk oraz dostępność siedlisk zastępczych.

Na potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą. Dane przyrodnicze zostały zebrane 
w ciągu 10 kontroli terenowych przeprowadzonych w okresie od 10 marca do 14 listopada 2020 r.

Zgodnie z przekazaną dokumentacją wszystkie elementy inwestycji będą zlokalizowane na terenie obecnie użytkowanym ekstensywnie – kośnie. Po zrealizowaniu inwestycji obszar ten ma być jedynie koszony (maksymalnie dwukrotnie w ciągu roku), przy zastrzeżeniu, że odbywać się to będzie poza ścisłym sezonem lęgowym ptaków. 
W ocenie autorów raportu spontaniczna sukcesja tego terenu, w połączeniu z koszeniem, umożliwi rozwój gatunków bylin łąkowych – zarówno traw, jak i roślin dwuliściennych, 
a efektem sukcesji będzie roślinność łąkowa.

Zgodnie z raportem wszystkie elementy inwestycji zostaną zlokalizowane 
w obrębie łąki sklasyfikowanej jako zbiorowisko nitrofilne zbiorowiska miejsc ruderalnych, terenów wydeptywanych oraz zrębów – klasa Stellarietea mediae oraz Epilobietea angustifolii. W trakcie badań florystycznych nie zidentyfikowano przedstawicieli chronionej bioty porostów, mszaków ani grzybów. Nie stwierdzono także stanowisk chronionych gatunków roślin, a tym samym realizacja inwestycji nie będzie wiązać się z niszczeniem czy fragmentaryzacją cennych przyrodniczo siedlisk. Nadmienić należy, że zamierzenie inwestycyjne nie wymaga usuwania drzew i krzewów.

Lasy otaczające działki objęte wnioskiem zaklasyfikowano do typu boru świeżego z dominacją sosny zwyczajnej i udziałem brzozy brodawkowatej oraz świerka, w wieku od 40 do 60 lat (wg. Banku Danych o Lasach).

W kontekście wpływu na krajobraz elektrownia PV będzie nowym elementem 
w krajobrazie rolniczym i będzie wprowadzać dysharmonię. Teren planowanej inwestycji zostanie ogrodzony. Maksymalna całkowita wysokość zabudowanego modułu projektowanej elektrowni fotowoltaicznej łącznie z konstrukcją nośną wynosić będzie ok. 
4 m ponad poziom terenu. Oceniono, że elementy farmy PV będą osłaniane przez naturalne bariery widokowe tj. las sosnowy i zadrzewienia. Nie będą widoczne dla mieszkańców miejscowości Woryty.

Na opisywanym terenie nie stwierdzono gniazd i innych miejsc rozrodu chronionych przedstawicieli entomofauny. Na tym terenie odnotowano osobniki należące do pospolitych i szeroko rozpowszechnionych gatunków w całym kraju.

Teren planowanej farmy PV nie jest także miejscem występowania płazów i gadów oraz nie stanowi miejsca ich rozrodu. Siedliska batrachofauny reprezentowanej przez ropuchę szarą Bufo bufo obejmuje zbiornik wodny położony na działce sąsiedniej oznaczonej nr 158. Potencjalnie, teren inwestycji może być czasowym siedliskiem płazów, w tym może stanowić szlak wędrówkowy między dogodniejszymi siedliskami. W związku z tym w raporcie przewidziano zastosowanie odpowiednich działań minimalizujących takich jak: zastosowanie ogrodzenia z odstępem od gruntu do ok. 20 cm w celu umożliwienia płazom i innym małym zwierzętom swobodną migrację oraz zabezpieczenie powstałych wykopów powstałych podczas prac ziemnych w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do nich małych zwierząt. W ocenie tutejszego organu będą wystarczające do zapewnienia ochrony miejsc występowania płazów na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji.

Opisywany teren nie jest także ostoją dużych ssaków naziemnych, które wykorzystywały obszar inwestycji, jednak nie przystępowały w nim do rozrodu z uwagi na brak dogodnych siedlisk. W trakcie badań nie stwierdzono żadnych gatunków chronionych, rzadkich, ani ginących. Teren inwestycji może być terenem występowania zarówno gryzoni, jak i ssaków owadożernych, ale nie jest to optymalne środowisko dla tych gatunków. Oceniono, że po uwzględnieniu działań minimalizujących określających sposób realizacji przedsięwzięcia, zamierzenie to nie wpłynie istotnie na lokalne szlaki migracyjne dużych zwierząt, których trasy wędrówkowe wskazano w raporcie. Terenem leśnym otaczającym inwestycję zwierzęta te będą mogły swobodnie przemieszczać się wokół farmy fotowoltaicznej na tereny sąsiednie.

Przedsięwzięcie nie będzie wpływało negatywnie na nietoperze, które mogą migrować w otoczeniu terenu inwestycji w cyklu rocznym. W obrębie planowanej inwestycji nie stwierdzono zarówno letnich jak i zimowych siedlisk chiropterofauny. Kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych do powierzchni gruntu wyklucza możliwość kolizji tych ssaków z ogniwami fotowoltaicznymi, które są widoczne za pomocą aparatu echolokacyjnego nietoperzy. Na obszarze projektowanej farmy fotowoltaicznej nie będzie stałego oświetlenia. Zaplanowano wykonanie punktowego oświetlenia awaryjnego. W obu przypadkach źródło światła stanowić będzie jedynie lampa typu LED uruchamiająca się 
w razie konieczności na fotokomórkę.

Względem wyników kontroli terenowych obszar inwestycji charakteryzuje się niskimi zagęszczeniami oraz ubogim składem gatunkowym awifauny.

Podczas prowadzonych badań terenowych zaobserwowano 16 gatunków ptaków należących do pospolitej awifauny Polski i północnego rejonu kraju. W wyniku obserwacji ich zachowań stwierdzono, iż ptaki te wykorzystują badane działki jako żerowisko, miejsce przystankowe oraz odpoczynku. W miejscu realizacji inwestycji nie wykryto lęgów. Teren ten nie stanowił także miejsca koncentracji awifauny podczas sezonowych migracji.

W celu zminimalizowania negatywnego wpływu inwestycji na ptaki zaplanowano wprowadzenie roślinności łąkowej poprzez obsiew specjalnie dobraną mieszanką rodzimych gatunków traw. Pozwoli to stworzyć siedliska owadów, które stanowią bazę pokarmową wielu gatunków ptaków. Jednak podkaszanie roślinności pod i pomiędzy modułami powinno być prowadzone nie częściej niż jest to konieczne, aby roślinność nie przesłaniała powierzchni modułów. Wykaszanie powinno odbywać się od środka terenu inwestycji na zewnątrz poza okresem lęgowym.

Przewiduje się, że przy zachowaniu warunków prowadzenia prac oraz zaleceń dotyczących eksploatacji, wskazanych w sentencji decyzji, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie wpływać na środowisko przyrodnicze, a zastosowane środki minimalizujące pozwolą na zmniejszenie wpływu przedsięwzięcia na komponenty środowiska w trakcie trwania prac montażowych, jak i podczas późniejszej eksploatacji farmy fotowoltaicznej.

W pobliżu przedmiotowej inwestycji, na działce nr 158 planowana jest realizacja innej instalacji fotowoltaicznej. Obie instalacje PV będą niskoemisyjne, nie generujące ścieków czy odpadów, będą nieoświetlone i bezobsługowe, a tym samym nie będą wywierać negatywnego wpływu na środowisko. Jako instalacje niskie, w stonowanych kolorach, ażurowe w swojej strukturze, nie będą wywierać negatywnego wpływu na krajobraz. Nie będą też stwarzały istotnej bariery w przemieszczaniu się zwierząt. 
W związku z powyższym nie przewiduje się możliwości kumulowania oddziaływań z ww. instalacji.

Ze względu na zakres oddziaływania oraz oddalenie przedmiotowej inwestycji od granic państw sąsiednich instalacja nie będzie wymagała przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na fakt, że posiadane na etapie niniejszego uzgodnienia informacje na temat przedsięwzięcia pozwalają wystarczająco ocenić jego wpływ na środowisko, realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych skutków dla obszarów Natura 2000 
i innych form ochrony przyrody oraz nie istnieje ryzyko kumulowania się oddziaływań, po przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 77 ust. 5 ustawy stwierdzono, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Niemniej jednak, zgodnie z art. 88 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli organ administracji architektoniczno – budowlanej uzna, że we wniosku o wydanie pozwolenia na budowę zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych 
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, może stwierdzić o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nałożyć na inwestora obowiązek sporządzenia raportu, jednocześnie określając jego zakres.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że przy należytym wypełnieniu warunków wymienionych w sentencji, planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko

Przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Gietrzwałd poinformował ogół społeczeństwa obwieszczeniem z dnia 2.02.2022 r. oraz  strony postępowania pismem z dnia 2.02.2022 r. o zakończeniu postepowania dowodowego, wyłożeniu do wglądu raportu oddziaływania na środowisko oraz możliwości zapoznania się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, a także zapewnił możliwość udziału w prowadzonym postępowaniu poprzez składanie uwag i wniosków. 
W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

Analizując wniosek, kartę informacyjną przedsięwzięcia, ekspertyzę przyrodniczą, raport oddziaływania na środowisko oraz uwzględniając łączne uwarunkowania określone 
w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności rodzaj, charakter, usytuowanie oraz skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia, jak również uzyskane opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Wójt Gminy Gietrzwałd uznał, że po zrealizowaniu przez inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

#### POUCZENIE

- Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem organu wydającego decyzję 
w terminie 14 dni od daty doręczenia.

- W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

- Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś z dnia 3 października 2008 r. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

- Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.

Załączniki:

- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Otrzymują:

- Tiffi Trade Marks Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Braci Wagów 20/112, 02-791 Warszawa działająca przez pełnomocnika Pana Mateusza Rutkowskiego ul. Olsztyńska 38, 13-100 Nidzica

- Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kudypy

- Wójt Gminy Gietrzwałd

- Zdzisław Kwiatkowski

- Krystyna Kwiatkowska

- a/a

Do wiadomości:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie, ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn,

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu, Al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

Pobrano opłatę skarbową w kwocie 205 zł  na podstawie cz. I ust. 45, kol 3 załącznika do ustawy 
o opłacie skarbowej z dnia  16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.).

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
Nr 4/DŚ/2022 z dnia 14 marca 2022 r.

Charakterystyka Przedsięwzięcia

Przedmiot inwestycji: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 156/1 i 156/2 obręb Woryty, gmina Gietrzwałd.”

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Działki nr 156/1 i 156/2 obręb 0021 Woryty (powstałe w wyniku dokonanego w międzyczasie podziału działki 156) mają łącznie powierzchnię 3,92 ha. Powierzchnia zajęta przez inwestycję, która ulegnie przekształceniu oraz zabudowaniu wyniesie do 2,9 ha.

W ramach planowanej inwestycji zostanie wybudowana farma fotowoltaiczna (PV) o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą techniczną. W skład instalacji wejdą:

- panele fotowoltaiczne – inwestor zaplanował montaż paneli o mocy min. 340 W. Przy tak założonej mocy do budowy farmy zostanie zużytych do 5882 paneli fotowoltaicznych (na etapie realizacji moc paneli może być wyższa)

- inwertery konwertujące prąd stały (DC) na prąd zmienny (AC) w ilości do 20 szt. 
o mocy jednostkowej minimum 100 kW;

- stacja transformatorowa do 2000 kVA- kontenerowa wyposażona w rozdzielnicę nN, rozdzielnicę SN oraz transformator olejowy o mocy dobranej na etapie projektu budowlanego/wykonawczego w ilość 1 sztuki (dokładna ilość stacji i ich moc na etapie projektowania);

- drogi wewnętrzne gruntowe

- infrastruktura naziemna i podziemna (konstrukcje wsporcze wbijane, okablowanie, ogrodzenie - siatka bez podmurówki)

- linia kablowa energetyczna

- przyłącze elektroenergetyczne SN-15kV od planowanej stacji transformatorowej do miejsca przyłączenia wskazanego przez odpowiedniego operatora sieci elektroenergetycznej;

- inne niezbędne elementy infrastruktury związane z budową i eksploatacją farmy PV (m.in. systemy monitoringu, nadzoru).

Panele będą mocowane na stalowej (lub opcjonalnie aluminiowej) konstrukcji wolnostojącej w wertykalnym układzie rzędów. Głębokość osadzenia podpór (zakotwienia w gruncie) przewidziana jest na ok. 1,5 m - zależnie od badań geologicznych. Panele fotowoltaiczne układane będą na specjalnych stołach, a łączna wysokość konstrukcji wyniesie do 5 m nad poziomem gruntu. Będzie to konstrukcja o stałym kącie nachylenia 25 - 35 o wykonana z wcześniej przygotowanych, częściowo złożonych elementów, nie wymagających cięcia.

Panele będą pokryte nowoczesnymi, przyjaznymi dla środowiska powłokami antyrefleksyjnymi eliminującymi efekt lśnienia (istotne ze względu na ochronę ptaków) 
- każda kolejna generacja paneli PV pochłania większy procent padających na nie promieni bo w ten sposób zwiększa się ich produktywność (każde odbicie to strata).

Poszczególne panele połączone kablami solarnymi izolowanymi utworzą sekcje. Każda 
z sekcji połączona zostanie z falownikami napięcia (inwerterami) za pomocą kabli solarnych biegnących w korytarzach połączonych z metalową konstrukcją nośną. Rolą inwerterów jest zamiana prądu stałego DC produkowanego przez panele na prąd zmienny AC. Liczba i rodzaj inwerterów dobrane zostaną do zastosowanego typu panela PV.

Falowniki napięcia połączone zostaną kablami solarnymi ze stacją transformatorową/ rozdzielnicą nn/ SN wyposażoną w niezbędne układy pomiarowo – zabezpieczające. Na całym obszarze inwestycji planowane jest usytuowanie jednej kontenerowej stacji transformatorowej. Stacja będzie obudowana, a obudowa stanowić będą ochronę bezpośrednią przed porażeniem prądem elektrycznym dla ludzi i zwierząt oraz izolację akustyczną przed emisją hałasu do środowiska, a także izolację przed promieniowaniem elektromagnetycznym. Obudowa to typowy kontener to standard stosowany 
w energetyce.

Na obszarze projektowanej farmy fotowoltaicznej nie będzie stałego oświetlenia - jest to przy obecnym stanie technologii zbędne. Farma fotowoltaiczna to obiekt bezobsługowy - zamknięty, a systemy monitoringu funkcjonują w oparciu o podczerwień (kierunkowe oświetlacze IR przy kamerach).